закрытое акционерное общество

Проектный институт

«Башкиргражданпроект»

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Стадия: ГП

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Корректировка генерального плана городского округа город Стерлитамак разработан по заказу Администрации ГО г.Стерлитамак в соответствии с муниципальным контрактом №144/09 и техническим заданием от 24 августа 2009года.

Целью данного проекта является определение назначения территорий исходя их совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – 2020 год;

Расчетный срок – 2030 год.

В проекте  использованы данные, представленные Администрацией ГО г.Стерлитамак, отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории

1.1.Положение населенного пункта в системе расселения

Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан, расположен у западного подножия Южного Урала на левом берегу реки Белой, при впадении  в нее рек Стерля и Ашкадар.

Стерлитамак является городом республиканского подчинения и административным центром одноименного муниципального района.

Город находится на железной дороге Уфа-Оренбург и в узле автомобильных дорог, отходящих в Уфу, Оренбург, Белорецк, Раевский, Федоровку, Стерлибашево.

Связь со столицей республики городом Уфой осуществляется по железной дороге (156км) и по автомобильной дороге республиканского значения (135км).

Город граничит с севера, запада и юга с землями Стерлитамакского района, с востока – Ишимбаевского района.

Характерной особенностью системы расселения является сформировавшаяся агломерация, состоящая из трех промышленных городов: Стерлитамак, Салават, Ишимбай, имеющих в своих границах предприятия I и II классов вредности, которые значительно влияют на выбор направления их территориального развития.

1.2.Существующая застройка

В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий ГО город Стерлитамак имеет расчлененную железной дорогой и системой рек структуру.

Железная дорога делит город на два планировочных района – восточную и западную.

В восточной части выделяется район Заашкадарье. Несколько обособленно размещаются район Шахтау – на правом берегу реки Белой, и поселки Первомайский и Строймаш, расположенные в северном промрайоне.

Промышленная зона вытянулась вдоль железной дороги на всем протяжении города, соединяя южную промзону с основной – северной.

1.2.1.Жилая застройка

Жилищная обеспеченность на 2009г. составила 19,9 м2/чел. Всего жилой фонд (по форме №1 жилой фонд) на 01.01.2009г. составил 5357,2 тыс.м2, в том числе:

-частной собственности граждан – 3693,8 т.м2

-частной собственности юридических лиц – 516,5 т.м2

-государственной – 111,2 т.м2

-муниципальной – 1035,7 т.м2.

Распределение по % износа

0-30% - 81,78%

31-65% - 18,16%

66-70% - 0,03%

>71% - 0,03%

Принята Программа по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда.

1.2.2.Общетсвенная застройка

Анализ уровня обслуживания предприятиями культурно-бытового назначения показал:

Недостаточный уровень обслуживания общеобразовательными школами, предприятиями бытового обслуживания, кинотеатрами, спортивными залами.

Уровень обслуживания медицинскими учреждениями соответствует численности города, но недостаточен для обслуживания района.

Наблюдается высокая обеспеченность объектами торговли и предприятиями общественного питания.

Здания общественного назначения с процентом износа более 60% - 13 объектов

В городе идет процесс использования высвободившихся производственных площадей под общественные функции.

Экспликация существующих объектов внемикрорайонного значения приведена на чертеже ГП-ГД-2 «Карта современного использования территории.»

1.2.3.Производственная, коммунально-складская застройка

Производственные, коммунально-складские предприятия в основном сосредоточены на 3х площадках вдоль железной дороги: Северная, Центральная, Южная. Предприятия химической промышленности сосредоточены в Северной промзоне  В Центральной  и Южной зоне в основном – предприятия пищевой и машиностроительной промышленности.

Значительная коммунальная зона расположена в западной части города ул. Ивлева, ул. Сагитова, 23 мая, затрудняющая развитие жилых и общественных функций в «старом» городе.

Также объекты коммунального назначения (АТП, троллейбусное депо, инженерные и строительные службы) расположены на территориях, прилегающих к улице Западной.

Перечень существующих производственных территорий и объектов приведен в ГД-2 « Карта современного использования территории...»

1.3.Существующие памятники истории, культуры, археологии

В соответствии с Реестром недвижимых объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Республики Башкортостан» на территории городского округа принято на гос. охрану памятников истории и архитектуры- 46 объектов; могил-5 единиц; выявленные памятниками истории и архитектуры-14 объектов; снесенные, стоящие на государственной охране приводятся в нижеследующих таблицах.

По данным энциклопедии «Башкортостан» (Уфа, 1996г.) на северной окраине г.Стерлитамака имеется Стерлитамакский (Леватовский) могильник, памятник Карая-куповской культуры. Погребения были обнаружены в 1948-49гг. при строительстве содового завода.

Всего зафиксировано 16 погребений расположенных бессистемно на большом расстоянии друг от друга.

Ценные археологические находки Сарматской культуры найдены у стадиона «Строитель» на Шахтауском могильнике – 12-13вв.

При развитии города Стерлитамака важно внимательно отнестись к землям, прилегающим к территории города. Здесь имеются на землях Стерлитамакского района археологические памятники – Отрадовские поселения  I-V, Юрак-Тауское II поселение, Тура-Тауское I, II селища, Ашкадарское селище, Марьинский курган.

В районах нового строительства в соответствии с п.1, ст.31 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ до начала землеустроительных, земляных строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

1.4.Транспорт и дороги

Внешние транспортно-экономические связи города осуществляются в настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом.

Аэропорт ликвидирован, реки несудоходны.

С западной стороны к городу примыкают коридоры трубопроводного транспорта.

Городские улицы и дороги, общественный транспорт

Прямоугольная сетка улиц старого города нарушена более поздней застройкой. Улицы и дороги в меридиональном направлении в основном осуществляют связь жилых зон с промышленными. Улицы и дороги широтного направления связывают старый и новый город. Недостатком структуры является отсутствие достаточного количества путепроводов через железную дорогу, узость улиц в старом городе, что затрудняет возможность расширения полотен дорог.

Общественный транспорт представлен автобусами, маршрутными такси, троллейбусами. Движение осуществляется по магистральным улицам городского и районного значения.

Грузовое движение осуществляется по улицам Халтурина, Профсоюзная, Элеваторная, Железнодорожная.

Обслуживают транспорт автотранспортные предприятия, троллейбусные депо.

1.5.Коммунальные сооружения

Действующее кладбище в деревне Н.Ивановка 65га, срок эксплуатации с 1983г., освоено полностью. Кладбище в районе завода «Красный пролетарий» 54га. освоено полностью, ведутся подзахоронения в родственные могилы.

На данный момент отведены земли под кладбище в размере 40га в районе д.Новая Ивановка.

На территории города имеется 2 скотомогильника на территории СНТ «Южное» и «Заашкадарье», на которых захоронены трупы животных, павших от сибирской язвы. Размер санитарно-защитной зоны составляет 500м.

В настоящее время действующим в г.Стерлитамак является полигон ТБО, принадлежащий ГУП «ТабиГат». Полигон ТБО находится в северной промышленной зоне на расстоянии 5км от жилого сектора. Ввод в эксплуатацию 2001г. Планируемый срок эксплуатации 18 лет. Площадь полигона – 18,5га.

Участок захоронения отходов «Цветаевка» расположен в 6,5км южнее дер. Базиково Гафурийского района. Предприятие I класса вредности с санитарно-защитной зоной 1000м.

Глава II.Природные условия

2.1.Климат

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием территория ГО г.Стерлитамак относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +20,1С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -16,6С.

Средняя их максимальных температур воздуха июля составляет +26,4С.

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом барических образований и рельефом местности.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7м/с.

2.2.Рельеф. Инженерно-строительные условия

Территория ГО г.Стерлитамака представляет собой полого-увалистую равнину, расчлененную долиной р.Белой и ее притоками.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями выделяются территории:

-благоприятные для строительства – располагаются, главным образом, по левобережью р.Белой и представляют собой надпойменные террасы р.Белой, постепенно переходящие в пологие водораздельные склоны. Уклоны поверхности чаще составляют 4-8%;

-ограниченно благоприятные для строительства – участки с уклонами поверхности от 10-20%, расположенные по склонам оврагов, левобережью р.Стерли и по склонам гор в восточной части рассматриваемой территории: с высоким залеганием уровня грунтовых вод (на глубине до 2м) в долинах рек Белая, Ашкадар, Стерля, Селеук;

-неблагоприятные для строительства – участки с уклонами поверхности более 20%, приуроченные к склонам гор и оврагов; овраги, развитые по левобережью р.Белой; участки, затопляемые при наивысшем уровне воды р.Белой  1% обеспеченности; поймы мелких рек; карьеры;

-не подлежащие застройке – месторождения полезных ископаемых, существующие санитарно-защитные зоны.

2.3.Гидрологические условия

Стерлитамак – город пяти рек.

Река Белая делит рассматриваемую территорию на западную и восточную части. Левые притоки Ашкадар, Стерля, Ольховка. Правый приток – р.Селеук. Режим рек характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью, часто нарушаемой дождевыми паводками.

2.4.Почвы и растительность

Почвы на территории отличаются разнообразием. Преобладают почвы черноземного типа, тяжелого механического состава. В пределах левобережья р.Белой и узкой предгорной полосы правобережья распространены выщелочные и оподзоленные черноземы. На юге левобережья вклиниваются тучные и карбонатные черноземы.

С повышением рельефа на восток получают распространение на повышенных формах рельефа серые лесные и дерново-подзолистые, часто щебенчатые почвы. Ниже по склонам развиты глубоко гумусные почвы различной степени оподзолевания, образующие ряд переходов от лугово-болотных и лугово-черноземных к темным и подзолистым почвам.

В соответствии с разнообразием природных условий очень разнообразна растительность.

Левобережная часть и узкая полоса Правобережной части Башкирского Приуралья характеризуется преобладанием лесостепной растительности. Здесь распространены островные леса, приуроченные большей частью к повышенным элементам рельефа. В лесах распространены лиственные и широколиственные породы: липа, дуб, клен с примесью березы и осины. На юге левобережья узкой полосой далеко на север вклинивается степная зона. Большая часть земель здесь освоена преимущественно под пашни.

2.5.Особо охраняемые природные территории

На территориях прилегающих к ГО город Стерлитамак находятся следующие памятника природы:

1)Ботанический памятник природы регионального значения «Культуры сосны и ели в кв.13 (выд.42) Стерлитамакского лесничества». Памятник природы расположен на землях Гослесфонда ГУ Стерлитамакское лесничество кв.13 (выд.42) (Стерлитамакское участковое лесничество) в лесопарковой зоне г.Стерлитамака и занимает 0,7га. Средневозрастные посадки ели и сосны, выполненные в начале 60-х годов прошлого века. Эти посадки показывают возможность выращивания в степной зоне смешанных сосново-еловых посадок с высокими защитными и рекреационными свойствами. Памятник имеет научное, защитное, эстетическое и рекреационное значение. Границы памятника природы совпадают с границами квартала 13 (выд.42) Стерлитамакского участкового лесничества.

2)Ботанический памятник природы регионального значения «Культуры сосны в кВ.16 (выд. 23) Стерлитамакского лесничества». Памятник природы расположен на землях Гослесфонда ГУ Стерлитамакское лесничество кВ.16 (выд. 23) (Стерлитамакское участковое лесничество) в лесопарковой зоне г.Стерлитамака и занимает 3,0га. Посадки сосны Iа бонитета, выполненные в 1940г. Эти посадки доказывают возможность успешного культивирования сосны в условиях степной зоны, получения высокопродуктивных насаждений с

высокими защитными и рекреационными свойствами. Памятник имеет научное, практическое и рекреационное значение. Границы памятника природы совпадают с границами квартала 16 (выд. 23) Стерлитамакского участкового лесничества.

3)Ботанический памятник природы регионального значения «Культуры кедра в кв. 19 (выд. 17) Стерлитамакского лесничества». Памятник природы расположен на землях Гослесфонда ГУ Стерлитамакское лесничество кв. 19 (выд. 17_ (Стерлитамакское участковое лесничество) в лесопарковой зоне г.Стерлитамака и занимает 0,5га. Посадки кедра (сосны сибирской), выполненные в 1963г. Бонитет II. Эти посадки показывают возможность успешного выращивания таежного вида кедра в условиях степи. Памятник имеет научное, практическое и рекреационное значение. Границы памятника природы совпадают с границами квартала 19 (выд. 17) Стерлитамакского участкового лесничества.

4)Гора «Тра Тау»

5)Гора «Юрак Тау»

В связи с особенностями вышеуказанных комплексов на их территории запрещены такие виды деятельности, как добыча горных пород (открытым и закрытым способом), всякое строительство (зданий, дорог, ЛЭП, антенн, горнолыжных трасс и пр.), выпас скота, посадки леса, сбор полезных растений, гербаризирование растений, коллекционирование насекомых, добыча окаменелостей, геологоразведка (бурение, взрывные исследования и пр.), охота, проведение массовых мероприятий (слетов, соревнований и пр.), рубки главного пользования.

Использование памятников природы допускается лишь в научных, эколого-просветительских, эколого-воспитательных, природоохранных целях.

Режим охраны для памятников природы установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным постановлением кабинета Министров Республики Башкортостан, утвержденным постановлением кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999г. №48.

2.6.Минерально-сырьевые ресурсы

По данным управления по недропользованию по РБ и на основании справок Филиала по РБ ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному округу» (от 17.03.2010г. №128) и Башкирского Республиканского геологического фонда (№ 8-9-79 от 11.03.2010г.), в пределах земельных участков, испрашиваемых в связи с разработкой проекта территориального планирования «Корректировка Генерального плана городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан» по состоянию на 17.03.2010г. расположены 11 месторождений и участков твердых полезных ископаемых, в том числе 7 общераспространенных, находящихся в распределенном и нераспределенном фонде. Контуры месторождений и лицензионных участков показаны на «Схеме современного использования территории».

| №№ п/п | Название месторождения (участка) | Полезное ископаемое | Номер лицензии, Срок действия лицензии | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Месторождение Шах-Тау | Известняк для химической промышленности | УФА 01051 ТЭ 09.04.2009-07.04.2015 | «Закрытое акционерное общество «Сырьевая компания» |
| 2 | Месторождение Мичуринское | Глина цементная | УФА 01077 ТЭ 21.05.2009-31.12.2013 | «Закрытое акционерное общество «Сырьевая компания» |
| 3 | Западно-Кордонный участок Селеукского месторождения | Гипс | УФА 01052 ТЭ 09.04.2009-10.03.2015 | «Закрытое акционерное общество «Сырьевая компания» |
| 4 | Танеевский участок Красноярского месторождения | Глина цементная | Нераспределенный фонд |  |
| 5 | Шахтауская излучина | Песчано-гравийная смесь | УФА 02546 ТЭ 11.05.2007-31.12.2012 | ООО «Ак-Идель» |
| 6 | Карайгановское П | Песчано-гравийная смесь | УФА 02419 ТЭ 11.08.2005-31.12.2010 | ООО ПФК «Карьер» |
| 7 | Стерлитамакский участок | Песчано-гравийная смесь | УФА 026609 ТЭ 23.05.2008-31.12.2013 | ООО «ПГСплюс» |
| 8 | Участок слияния рек Белой и Ашкадар | Песчано-гравийная смесь | УФА 02465 ТЭ Приостановлено право пользования | ООО «Мир» |
| 9 | Байракское | Суглинок кирпичный | УФА 01994 ТЭ Приостановлено право пользования | ООО «Ашкадарский» |
| 10 | Урнякское | Песчано-гравийная смесь | Нераспределенный фонд |  |
| 11 | Михайловское | Глина керамзитовая | Нераспределенный фонд |  |

В границах испрашиваемых земельных участков расположены два водозабора городского округа г.Стерлитамак.

Глава III. Анализ реализации предыдущего генерального плана

Проект «Генеральный план города Стерлитамак» разработан Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбанистики в 1992 г. (г.С.Петербург).

На основе анализа реализации предыдущего генплана можно сделать следующие выводы:

1.не достигнута жилищная обеспеченность - 22,0 кв.м /чел;

2.не освоена часть территории под жилищное строительство в западном направлении

3.не достигнута обеспеченность общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями;

4.не достигнуты социальные нормативы по наличию кинотеатров, крытых спортивных сооружений.

Глава IV. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

4.1. Численность населения

Динамика численности населения

| № | Показатели | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, тыс.чел. | 264,36 | 265,0 | 265,5 | 266,2 | 268,3 |
| 2 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения, тыс.чел. | -0,46 | -0,31 | -0,12 | +0,2 | +0,34 или 0,13% |
| 3 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, тыс.чел. | +0,36 | +0,85 | +0,85 | +1,89 | +1,09 Или 0,41% |

По данным Башкортостанстата численность постоянного населения в % по отдельным возрастным группам на 01.01.2008г. составила:

- моложе трудоспособного – 17,3%;

- в трудоспособном – 65,3%;

- старше трудоспособного – 17,4%.

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | По данным Всероссийской переписи населения 2002г. (на 9.10.2002г.) | На 1 января 2008г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. женщин | Всего | В т.ч. женщин |
| 0-5 лет | 15793 | 7811 | 18202 | 8894 |
| 5 лет | 2670 | 1302 | 2934 | 1421 |
| 5-6 лет | 5398 | 2617 | 5512 | 2724 |
| 6-7 лет | 5528 | 2652 | 5266 | 2680 |
| 6 лет | 2728 | 1315 | 2578 | 1303 |
| 7 лет | 2800 | 1337 | 2688 | 1377 |
| 7-15 лет | 35199 | 17372 | 25690 | 12669 |
| 16-17 лет | 11644 | 6083 | 7867 | 3876 |
| 16 лет | 5630 | 2884 | 3791 | 1850 |
| 17 лет | 6014 | 3199 | 4076 | 2026 |
| 17-55 лет/ женщины | 85388 | 85388 | 89800 | 89800 |
| В т.ч. 55 лет/ женщины | 1566 | 1566 | 2027 | 2027 |
| 17-60 лет/мужчины | 77778 | - | 84775 | - |
| В т.ч. 60 лет/ мужчины | 881 |  | 1020 | - |
| Пенсионный возраст: | 44277 | 30342 | 46514 | 33857 |
| - мужчины 60 лет и старше | 13935 | - | 12657 | - |
| - женщины 55 лет и старше | 30342 | 30342 | 33857 | 33857 |
| Возраст не указан | 16 | 7 | - | - |
| ВСЕГО | 264362 | 143553 | 268303 | 146346 |

Данные по количеству семей имеются за 2003г., средний коэффициент семейности составил 2,8.

Ожидаемая численность населения на первую очередь и на расчётный срок определена по формуле:

Нф - население фактическое

Р - среднегодовой процент естественного прироста =0,14;

К - среднегодовой процент механического прироста =0,37;

Т - расчетный период

Динамика среднегодового прироста:

|  | Сущ. на 2008г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост в % | 0,13 | 0,14 | 0,17 |
| Механический прирост в % | 0,41 | 0,37 | 0,3 |

Таким образом, расчётная численность населения на 1 очередь составит:

Н1 оч.=268,3 (1+0,51/100)10=282,0 тыс.чел.

Численность населения на расчётный срок составит:

Нр.ср.=282,0 (1+0,47//100)10= 295,0 тыс. чел.

Прогноз занятости населения

По данным Башкортостанстата за 2008 г. численность занятых в экономике среднегодовая составляет 96776 тыс.чел.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях, прирост предусмотрен за счёт занятых на производстве машин и оборудования, в обрабатывающих отраслях: кожевенном производстве, предприятиях малого бизнеса; увеличится обслуживающая группа населения (за счёт строительства новых объектов обслуживания).

4.2.Объемы строительства

4.2.1.Жилищное строительство

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Существующая жилищная обеспеченность составляет 19,9 кв.м./чел. основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 25,0 кв.м/чел. К концу расчетного срока фонд города Стерлитамака составит 7375,0 тыс.кв.м. Объемы нового жилищного строительства составят 2077,3 тыс.кв.м общей площади в том числе на 1 очередь – 1032,4тыс.м2.

Распределение нового строительства по типу застройки, всего:

1)секционная многоквартирная застройка, всего – 1877,65т.м2, в т.ч. на 1 очередь – 983,65 тыс.кв.м., на расчетный срок – 894,0 тыс.кв.м.;

2)индивидуальная застройка с участками, всего – 199,65 тыс.м2, в т.ч. на 1 очередь – 48,75 тыс.кв.м., на расчетный срок – 150,9 тыс.кв.м.

Ежегодные объемы ввода жилья на 1 очередь строительства – 103,0 тыс.кв.м., на расчетный срок – 104,5 тыс.кв.м.

В расчетах учтена убыль жилого фонда по ветхости, снос из санитарно-защитных зон и по условиям реконструкции.

Убыль жилого фонда на расчетный срок составит 158732,3 тыс.м2 (3223 квартиры).

Потребность в новых территориях рассчитана по плотности населения:

| Застройка | Плотность чел/га | Общая площадь кв.м. | Требуется территорий (без магистральных улиц и районных центров) га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч-дь стр-ва | Расчетный срок | 1 оч-дь стр-ва | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Секционная застройка |  |  |  |  |  |  |
| 4 эт. | 170 | 137,7 | 190,0 | 36 | 41 |  |
| 9эт. и более | 300 | 805,95 | 744,0 | 119,4 | 99,2 |  |
| Индивидуальная застройка | 20-28 | 88,75 | 110,9 | 152 | 172,9 | Местные улицы до 35% |
| Итого |  | 1032,4 | 1044,9 | 307,4 | 313,1 |  |
| С улицами местного значения и общ. (+30%) |  |  |  | 400 | 407 |  |

Для первоочередного массового строительства предлагаются территории в границах городской черты: микрорайоны Коммунистический, Южный, Комсомольский.

Распределение объемов жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

4.2.2. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.) на расчетную численность населения 295,0 тыс. чел. и в том числе на 1 очередь строительства -282,0 тыс.чел. с учётом существующих ёмкостей.

В системе межселенного обслуживания город Стерлитамак является районным центром МР Стерлитамакский район РБ.

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.

Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликациях на основном чертеже ГД-4.

На 1 очередь строительства предлагается строительство объектов повседневного обслуживания застраиваемых микрорайонов «Коммунистический», «Комсомольский», «Южный» и существующего «Ашкадарский», где полностью отсутствуют объекты социального и культурно-бытового строительства.

Расчеты сведены в нижеследующую таблицу.

| Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания по генеральному плану |
| --- |
| Наименование предприятий | Ед измер. | Норматив на 1000 чел. | Требуется | Существ. сохран. | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, min, га |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | Тыс.чел. |  | 282,0 | 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1. Детские дошкольные учреждения | место | 45 | 12690 | 13275 | 11359 | 11359 | 958 | 958 | 12317 | 13275 | 3,8 | 3,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Детские дошкольные учреждения для ослабленных детей | место | 2 | 564 | 590 | - | - | 280 | 310 | 280 | 590 | 1,4 | 1,55 |
| 3. Общеобразователь-ные школы | Учащ. | 174 | 49068 | 51330 | 26267 | 26267 | 12530 | 12533 | 38797 | 51330 | 41,3 | 41,4 |
| 4. Школы-интернаты* (факт.3 на 1000 жит.) | Учащ. | по заданию | 598 | 625 | 400 | 400 | - | 225 | 400 | 625 | - | 1,5 |
| 5.Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% от числа школьн. | 3925 | 4106 | 2500 | 2500 | - | 1606 | - | 1606 | - | 3,32 |
| 6.Внешкольные учреждения, всего в том числе: | мест | 10% от числа школьн. | 4907 | 5133 | 1740 | 1740 | 1700 | 1693 | 3440 | 5133 | 1,6 | 1,6 |
| 6.1.Детский дворец творчества | « | 3,3% | 1619 | 1694 | 500 | 500 | 500 | 694 | 1000 | 1694 | 0,7 | 0,7 |
| 6.2.Станции юных техников, юных натуралистов, юных туристов и т.п. | « | 1,7% | 834 | 873 | 200 | 200 | 300 | 373 | 500 | 873 | Встр. | Встр. |
| 6.3.Детско-юношеская спортивная школа | « | 2,3% | 1129 | 1181 | 200 | 200 | 300 | 681 | 500 | 1181 | 0,5 | 0,5 |
| 6.4.Детская школа искусств | « | 2,7% | 1325 | 1386 | 840 | 840 | 200 | 346 | 1040 | 1386 | 0,4 | 0,4 |
| 7.Высшие учебные заведения | Учащ. | По заданию | 12948 | 12948 | - | - | 12948 | 12948 | - | - |
| 8. Спец.средние и профес. техн. учебные заведения | учащ. | по заданию | 11354 | 11354 | - | - | 11354 | 11354 | - | - |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Стационары * норматив 13,5 коек на 1000 жит. | койка | 11,1 | 3319 | 3463 | 3037 | 3037 | - | 426 | 3037 | 3463 | - | 4,3 |
| 10. Поликлиники* | пос. в смену | 35 | 10465 | 10920 | 9090 | 9090 | 200 | 1630 | 9290 | 10920 | 0,6 | 1,6 |
| 11.Диагностический центр | кв.м. | По заданию | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,5 |
| 12.Станция скорой помощи* | а/м | 0,1 | 30 | 31 | 26 | 26 | - | 5 | 30 | 31 | - | 0,5 |
| 13.Аптеки | кв.м | 50 | 14100 | 14750 | 9750 | 9750 | 2500 | 2500 | 12250 | 14750 | Встр. | Встр. |
| 14. Молочные кухни | порция/ сут на 1 реб. до года | 4 | 15228 | 15930 | 4000 | 4000 | - | 11930 | 4000 | 15930 | - | Встр. |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Центр соц. обслужив. пенсионеров | объект | 1 на район | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 16.Учреждения соц. обслуживания пенсионеров и инвалидов на дому | объект | 1 на 30 тыс.чел. | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 |
| 17. Реабилитационный центр | объект | 1 на ГО | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,7 |
| 18.Дома-интернаты для престарелых с 60лет и инвалидов | место | 3 | 160 | 180 | - | - | - | 180 | - | 180 | - | 2,5 |
| 19.Детские дома | место | 3,0 от 7 до 14 лет | 147 | 154 | 75 | 75 | - | 79 | 75 | 154 | - | 1,2 |
| 20.Дом ночного пребывания | объект | 1 на ГО | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,5 |
| 21.Спец. жилье дома для ветеранов и престарелых (с 60 лет) | Чел. | 60 | 3046 | 3363 | - | - | 1500 | 1863 | 1500 | 3363 | - | - |
| 22.Спец.жилье дома для инвалидов | Чел. | 0,5 | 141 | 148 | - | - | 70 | 78 | 70 | 148 | - | - |
| 23.Профилактории | место | По заданию | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 24. Территория открытых сооружений* | га | 0,9 | 253,8 | 265,5 | 74,72 | 74,72 | 95,0 | 95,78 | 169,72 | 265,5 | 95,0 | 95,78 |
| 25. Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 80 | 22560 | 23600 | 5826 | 5826 | 8640 | 9134 | 14466 | 23600 | Встр. | Встр. |
| 26. Бассейны крытые общего пользования* | м2 зерк. | 25 | 7475 | 7800 | 1128 | 1128 | 1250 | 5422 | 2378 | 7800 | 2,1 | 8,4 |
| 27.Детско-юношеские спортивные школы | м2 площ пола | 10 | 2820 | 2950 | 864 | 864 | 864 | 1222 | 1928 | 2950 | 1,7 | 2,6 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 28. Универсальные залы * | место | 6 | 1794 | 1872 | - | - | - | 1900 | - | 1900 | - | 1,0 |
| 29. Танцевальные залы * | место | 6 | 1794 | 1872 | 500 | 500 | 150 | 1372 | 500 | 1872 | Встр. | Встр. |
| 30.Клубы | Посетит. мест | 80 | 22560 | 23600 | 3128 | 3128 | 5000 | 15472 | 8128 | 23600 | 2,5 | 7,5 |
| 31.Театры * | место | 5 | 1495 | 1560 | 1200 | 1200 | - | 360 | 1200 | 1560 | - | 0,5 |
| 32. Кинотеатры * | место | 25 | 7475 | 7800 | 580 | 580 | 2200 | 5020 | 1780 | 7800 | 1,5 | 5,0 |
| 33.Лектории | место | 2 | 564 | 590 | - | - | - | 590 | - | 590 | - | 95 |
| 34.Залы аттракционов | м2 площ. пола | 3 | 846 | 885 | - | - | 400 | 485 | 400 | 885 | Встр. | Встр. |
| 35.Библиотеки | т.ед.хр/ чит.мест | 4,5 3 | 1269 846 | 1328 885 | 2462,1 461 | 2462,1 461 | 5 4 | 10 6 | 2467 465 | 2477,1 471 | - | - |
| 36.Дополнительно в центральной библиотеке * | т.ед.хр чит. место | 0,2 0,2 | 59,8 60 | 62,4 62 |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 37. Магазины, всего | м2 торг пл. | 280 | 82020 | 85660 | 154293 | 154293 | 1500 | 10000 | 155793 | 165793 | 0,5 | 5,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -повседневного обслуживания | м2 торг. пл. | 100 | 28200 | 29500 | 26700 | 19500 | 1500 | 10000 | 28200 | 29500 | 0,5 | 5,0 |
| -эпизодического обслуживания | м2 торг. пл. | 180 | 53820 | 56160 | 127593 | 134793 | - | - | 154293 | 136293 | - | - |
| 38.Магазины кулинарии | м2 торг. пл. | 6 | 1692 | 1770 | 850 | 850 | 400 | 520 | 1250 | 1770 | Встр. | Встр. |
| 39. Рыночные комплексы* | м2 торг. пл. | 24 | 7176 | 7488 | 3748 | 3748 | 200 | 3540 | 3948 | 7488 | 0,5 | 0,5 |
| 40. Предприятия общественного питания | место | 40 | 11960 | 12480 | 21044 | 21044 | 150 | 500 | 21194 | 21694 | Встр. | Встр. |
| 41.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 2538 | 2655 | 643 | 643 | 1000 | 1012 | 1643 | 2655 | Встр. | Встр. |
| 42. Прачечная | кг белья смену | 120 | 33840 | 35400 | 3050 | 3050 | 500 | 31850 | 3550 | 35400 | 0,2 | 0,9 |
| 43. Химчистки | кг вещ. в смену | 11,4 | 3214,8 | 3363 | 165 | 165 | 50 | 3148 | 215 | 3363 | 0,2 | 0,9 |
| 44.Бани (в т.ч.сауны) | место | 5 | 1410 | 1475 | 363 | 363 | 250 | 862 | 613 | 1475 | 1,5 | 5,0 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 45. Отделение связи | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 29 | 30 | 25 | 25 | 1 | 4 | 26 | 30 | 0,1 | 0,5 |
| 46. Отделение банков | объект | 0,3 | 85 | 89 | 80 | 80 | 3 | 6 | 83 | 89 | 0,3 | 0,6 |
| 47. Районные/ городские народные суды* | раб. место | 1 судья на 30 т.чел. | 10 | 11 | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - |
| 48. Юридические консультации* | раб. место | 1 юр. на 10 т.чел. | 30 | 32 | 30 | 30 | - | 2 | 30 | 32 | - | Встр. |
| 49. Нотариальная контора* | раб. место | 1 нат. на 30 т.чел. | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 2 | - | 10 | - | Встр. |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 50. ЖЭУ | объект | 1 на 80 тыс.чел. | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1,0 |
| 51. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об. 20 тыс. | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Гостиница* | место | 6 | 1794 | 1872 | 680 | 680 | - | 1192 | 680 | 1872 | - | 4,0 |
| 53. Общественные туалеты* | прибор | 1приб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.Пожарное депо | Пож а/м | 0,2 | 57 | 59 | 32 | 32 | 2 | 25 | 34 | 59 | 0,8 | 2,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55.Ремонтно-производственная база | объект | 1 на 100км сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.Пункт приема вторсырья | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 14 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 0,06 | 0,08 |
| Специальные учреждения |  | 1 на ГО | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,5 |
| 57.Дом траурных обрядов | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.Кладбище | га | 0,24 | 67,7 | 70,8 | 36,0 | 36,0 | - | 39 | 36 | 75 | - | 39 |

Примечание:

1) * с учетом обслуживания населения района

2) ** принято по радиусам обслуживания

3) *** существующие без резерва

4.2.3.Промышленное и коммунально-бытовое строительство

Промышленное и коммунально-бытовое строительство в ГО г.Стерлитамак связано как с новым строительством, так и с техническим перевооружением, модернизацией действующих производств, внедрением инновационных технологий, сносом аварийного, ветхого фондов, реконструкцией и капитальным ремонтом.

ГО г.Стерлитамак является центром химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности.

Важно, что свои доходы предприятия в значительной степени вкладывают  в развитие производства, в реконструкцию и техническое перевооружение.

Показатели по крупным предприятиям ГО г.Стерлитамака

| Наименование предприятий | Числен. раб., чел.сущ. 2009г. | Износ основных фондов, %, сущ. 2009г. | Выпуск продукции в млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. – 2009г | 1 очередь | Расч. срок – 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ФГП «Авангард» | 1124 | 61 | 200 | 2200 | 4200 |
| ОАО «Сода» | 6417 | 66 | 1324 | 1620 | 1730 |
| ОАО «Каустик» | 6050 |  | 8322 | 8400 | 8600 |
| ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» | 1195 | 52,2 | 4514,5 | 4600 | 4700 |
| ОАО «Стерлитамакский завод строительных машин» | 570 | 68 | 160 | 170 | 180 |
| ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» | 1033 | 18,5 | 135 | 142 | 150 |
| ОАО «Красный пролетарий» | 540 | 51 | 720 | 792 | 871 |
| ООО «УЗБашавто» | 641 |  | 240 | 240 | 240 |

Экспликация производственных территорий объектов приведена на чертеже ГД-4 «Карта зонирования территории с планируемыми границами территориальных зон».		.

В соответствии с каталогом «Инвестиционные проекты Республики Башкортостан 2008-2014гг» Министерства промышленности, инвестиционной политики РБ по ГО г.Стерлитамак запланированы инвестиции:

1)на реконструкцию комплекса ВХ-ПВХ на ОАО «Каустик». Объем инвестиций 2,2 млрд. руб. Объем производства 200 тыс.тн.;

2)на реконструкцию производства с внедрением «сухого» способа получения цемента на ОАО «Сода» Объем инвестиций – 10,63 млрд.руб. Объем производства цемента – 2500 тыс.тн. в год. Создание новых рабочих мест 200;

3)разработку и организацию производства универсального комплексного трактора среднего класса, с учетом организации сборочного производства базовой модели «Толпар» и тракторов других классов тяги в режиме SKD/СКД. Объем инвестиций 10,1 млрд.руб. Объем производства тракторов – 4000 тракторов в год. Создание новых рабочих мест - 750;

4)Организацию производства по утилизации обычных видов боеприпасов повышенного могущества на ФПК «Авангард». Объем инвестиций – 465,7 млн.руб. Годовой объем ресурсного материала, подлежащего утилизации – 300 тыс. изделий в год;

5)организацию кожевенного производства. Объем инвестиций – 300,8 млн.руб. Объем производства – 260 млн. кв. дм. кожи в год. Создание новых рабочих мест – 526.

В ГО г.Стерлитамак действует откорректированная «Социально-экономическая программа развития городского округа г.Стерлитамак», где в числе множества положений в частности уделяется значительное место развитию малого предпринимательства.

Концепция территориального формирования промзон в генеральном плане сводится к следующему: максимальное территориальное уплотнение северной и южной промзон, вынос части предприятий из селитебной зоны и центральной промзоны, выделение территорий под развитие малого бизнеса, использование под коммерческие, производственные и общественные функции территорий, высвободившихся после реализации программ переселения из п.Первомайский и Строймаш.

К новым предприятиям относятся: предприятия по утилизации промотходов ОАО «Сода» со строительством линий по производству строительных материалов (в границах территории ОАО «Сода») (газобетонных блоков, силикатного кирпича, штукатурных смесей, минеральных наполнителей), цех по производству мороженного, снегоплавильные предприятия, мусороперерабатывающий завод, новый мясокомбинат (без скотобойни), комерческо-производственные предприятия, логистические центры, пекарня, кондитерский цех, одноименные предприятия, выносимые из селитебных зон. Развитие жилой зоны повлечет за собой строительство и реконструкцию головных инженерных сооружений: котельные, электроподстанции, насосные станции, очистные ливневой канализации, жилищно-эксплуатационные службы, многоуровневые парковки, станцию технического обслуживания, АЗС, АГЗС и т.д., которые разместятся в соответствии с радиусами обслуживания и расчетными нагрузками. Проектом предлагается строительство крематория в северной части города.

Размещение объектов указано на чертеже ГД-4 Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон (Основной чертеж).

4.4.Функциональное зонирование

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1.Жилая зона

2.Общественно-деловая зона

3.Рекреационная зона

4.Производственная зона

5.Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

6.Зона специального назначения

7.Прочие территории

1.Жилая зона подразделяется на подзоны:

а)Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами. Этажность преимущественно 5 этажей и выше. Тип застройки – секционный;

б)Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами в историческом центре города. Это зона повышенного архитектурного контроля. Этажность определяется проектами охранных зон памятников истории и культуры.

в) Зона застройки малоэтажными домами. Данная зона включает весь спектр малоэтажного жилищного строительства: коттеджи, блокированные типа «Таун-Хауз», секционные до 4 этажей.

С архитектурно-планировочной точки зрения создается плавный переход от существующей зоны коттеджной застройки к зоне многоэтажной секционной застройки.

г)Зона застройки индивидуальными жилыми домами представлена одно- двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками. В районе с.Отрадовка выделена зона индивидуального жилья социального типа.

д)зона застройки индивидуальными жилыми домами в историческом центре. Это зона повышенного архитектурного контроля, где наряду с жилой функцией развивается общественная, как в виде отдельно-стоящих объектов, так и в виде жилых домов с элементами обслуживания (частная практика);

е)жилая застройка в зоне действия ограничений. В данной зоне могут находится как индивидуальные, так и многоквартирные секционные жилые дома. Это зона поэтапных преобразований, связанных со следующими видами деятельности:

-перевод из жилой функции в нежилую;

-снос в связи с организацией санитарно-защитной зоны;

-изменение технологий или проведение иных природоохранных мероприятий на предприятиях – источника вредного воздействия, с целью сокращения размера санитарно-защитных зон.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных.

2.В пределах общественно-деловых зон выделены следующие подзоны:

а)зона многофункциональной общественно-деловой застройки. Здесь размещаются учреждения общегородского и регионального значения, а также формируются подцентры районного и микрорайонного значения (периодического и эпизодического обслуживания);

б)зоны специализированных центров: среднего специального образования, объектов здравоохранения, оздоровительных учреждений, объектов социального обеспечения, зона спортивных сооружений.

На территориях, примыкающих к существующим сохраняемым промышленным предприятиям запроектированы технопарки и коммерческо-производственные центры, где сочетаются функции обслуживания и производства IV-V класса вредности. Здесь выделяются территории для развития малого предпринимательства.

3.Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары, лесопарки, лесные массивы с размещенными в них объектами рекреации, городские пляжи.

4.Производственная зона – территория, где размещены промышленные, коммунально-складские объекты. Территориально выделены зона предприятий II класса вредности, зона предприятий III класса вредности и зона предприятий IV-V класса вредности. Помимо вышеперечисленных зон выделены территории карьеров, стоянок индивидуального транспорта, логопарков, подсобных хозяйств, водозаборных и очистных сооружений.

5.Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генплан это – полоса отвода железной дороги, улицы, дороги, основные коридоры магистральных сетей.

6.Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории скотомогильников, кладбищ, полигонов ТБО, военных объектов, санитарно-защитное озеленение, лесопитомники.

7.Прочие зоны – к ним отнесены резервные селитебные территории, резервные территории городского центра,  коллективные сады, земли сельскохозяйственного использования, земли существующего лесного фонда, не используемого в качестве рекреации.

Проектом предлагается оптимизация функционального зонирования. Преобразования рассчитаны на длительный срок (как расчетный, так и перспективный).

В расчетный срок проектирования предлагается создать программу переселения жителей поселков Первомайский и Строймаш из санитарно-защитных зон, и решить ее с привлечением как муниципальных средств, так и средств предприятий I класса вредности. Высвободившиеся территории использовать как в целях создания новых зон деловой активности, так и зон для размещения предприятий, выносимых за пределы существующих селитебных территорий.

В пределах срока действия данного генплана к выносу предлагаются предприятия, прилегающие к зоне исторического центра, упорядочение застройки в центральной и южной промзонах, а также микрорайонах Ленинский, Нахимовский, Комсомольский.

В центральной промзоне указаны территории для перспективного освоения под общественные функции на последующих этапах развития города.

4.5.Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Проект «Корректировка генерального плана ГО г.Стерлитамак» разработан с учетом анализа существующего использования и комплексной оценки территории как в существующих границах ГО, так и на прилегающих территориях.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена:

1.природными условиями;

2.сложившимся функциональным зонированием;

3.существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями и транспортными артериями.

В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий ГО город Стерлитамак имеет расчлененную структуру.

Железная дорога делит город на два планировочных района – восточный и западный.

В восточной части выделяется район Заашкадарье. Несколько обособлено размещается район Шахтау – на правом берегу реки Белой, и поселки Первомайский и Строймаш, расположенные в северном промрайоне.

Проектом предлагается создать программу по переселению постоянно проживающего населения из поселков Строймаш и Первомайский в экологически благоприятные районы.

Промышленная зона вытянулась вдоль железной дороги на всем протяжении города, соединяя южную промзону с основной – северной.

Проектом предлагается присоединение к городскому округу с.Отрадовка, прилегающего к Стерлибашевскому тракту, и микрорайона «Раевский», прилегающего к автомобильной дороге Стерлитамак – р.ц.Раевский.

При выборе направления территориального развития ГО г.Стерлитамак рассматривались три основных варианта при обязательном условии рационального использования земель в существующих границах. В качестве основного критерия оценки выбрано удорожание 1 кв.м. общей площади жилых домов. Это I – Западный и Юго-западный районы; II Ашкадарский район (на намывных территориях); III Забелье.

В итоге наиболее рациональным для освоения в пределах расчетного срока данного генплана считаем I вариант в совокупности с освоением свободных территорий в южной части Городского округа, освоением под селитебные функции старых садов, строительством на территориях сносимого ветхого и аварийного фонда, выноса за пределы жилых зон предприятий производственного и коммунального назначения, сокращение промышленных зон в центральной части города, рациональным землепользованием во всех функциональных зонах города.

Расчет потребности в дополнительных территориях произведен из расчета жилищной обеспеченности 25 м.кв./чел. При условии предоставления жителям права выбора любого типа жилища (коттеджи, таун-хаусы, малоэтажное и многоэтажное секционного типа).

При этом учитывались объемы сноса жилого фонда в связи с организацией санитарно-защитных зон (См. табл. «Убыль жилого фонда» п 4.3.1.)

Потребность в дополнительных территориях составит 2225 га (в том числе с.Отрадовка и м-н Раевский).

При оптимистическом прогнозе объемов нового строительства и вводе жилья 1 кв.м. на 1 человека в год жилищная обеспеченность в ГО достигнет 30кв.м./чел.

Это отображено в генеральном плане дополнительным приращением 242га селитебных территорий.

Резервными территориями являются все три рассматриваемых района. Резерв запроектирован с учетом возможности принятия органами местного самоуправления дополнительных жилищных программ, а также развития ГО за пределами расчетного срока.

Основой планировочной структуры города является его транспортный каркас.

Особенностью развития магистральной улично-дорожной сети ГО г.Стерлитамак является внедрение городской магистрали непрерывного движения – Стерлибашевский тракт – новая улица в центральной промзоне – ул.Элеваторная – ул.Техническая с выходом на автомобильные дороги Уфа – Оренбург и Стерлитамак – Белорецк. Пересечение с другими улицами в 2х уровнях.

Проектом предлагается повышение плотности магистральной сети и создание дублирующих магистралей по основным направлениям.

Планировочный каркас новых районов является логическим продолжением существующей транспортной структуры.

В связи с тем, что климат ГО г.Стерлитамак отличается наличием значительного количества штилевых дней и в целях обеспечения лучшей аэрации территории, новые магистральные улицы запроектированы преимущественно по направлению господствующих ветров.

В проекте сохранен характерный признак планировки ГО г.Стерлитамак – сочетание общественных центров с зелеными зонами общего пользования.

Зона исторического ядра ГО г.Стерлитамак рассматривается как административный центр муниципального района Стерлитамакский район, историко-культурный центр регионального значения.

В зоне центральной промзоны формируется новый общественно деловой центр города (Стерлитамак - Сити), рассчитанный на реализацию как на расчетный срок, так и на перспективу..

Городской центр линейно формируется по Проспекту Октября.

Подцентры районного и микрорайонного значения формируются с учетом радиусов доступности.

В зоне новой застройки в юго-западном и западном районах жилая застройка постепенно меняется от существующей индивидуальной коттеджного типа до многоквартирной многоэтажной секционного типа.

В районах малоэтажной застройки Отрадовка и Заашкадарье сложившийся тип застройки сохраняется. Здесь также запроектированы на основных магистралях зоны общественной застройки.

Застройка Южного района запроектирована в виде многоэтажной многоквартирной застройки на примыкании к улицам Гоголя и Суханова с понижением этажности в сторону Ольховки. Здесь также запроектирован общественной центр, а на выезде в сторону в г.Салават запроектирована автостанция. Новая автостанция запроектирована также в п.Первомайский. Существующий реконструируемый автовокзал станет элементом нового городского общественного центра.

На подъездах к городу с Западной стороны в створе улицы Проспект Октября и Южной стороны в створе улицы Оренбургский тракт запроектированы площади под мегамаркеты.

Упорядочение производственных, коммунально-складских зон в пределах всего населенного пункта, приведет к оптимизации использования земель.

4.6.Охрана памятников историко-культурного наследия

В соответствии с «Реестром недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Башкортостан» в ГО г.Стерлитамак принято на государственную охрану 46 объектов. Проектом рекомендуется сохранить современное использование этих зданий в качестве объектов общественного назначения, а функцию жилую по возможности перевести в ранг нежилой (особенно для зданий памятников деревянного зодчества).

К выявленным памятникам истории и архитектуры отнесены 14 объектов. Здесь работа сводится к постановке на государственную охрану. В функциональном отношении рекомендации сохраняются.

Проектом историко-архитектурный план устанавливаются границы зон охраны памятников.

Все случаи сноса зданий, стоящих на государственной охране (а их в ГО г.Стерлитамак 8 единиц) подлежат проверке в установленном законодательством порядке.

Могилы, обозначенные памятниками монументального искусства – 5 объектов сохраняются на закрепленных территориях.

Новые памятники, связанные с историческими фактами и историческими личностями, могут быть установлены по мере необходимости, в соответствии с проектной документацией. В планировочном отношении в исторической части города рекомендуется сохранение квартальной сетки улиц без укрупнения планировочной структуры.

В связи с тем, что в районах нового строительства известны случаи находок археологических памятников и в соответствии с п.1, ст.31 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

В составе проекта разработан историко-архитектурный опорный план. Материалы представлены отдельным томом.

4.7.Озеленение. Рекреация

Город Стерлитамак раскинулся у западного подножия Южного Урала – город пяти рек и четырех всемирно известных шиханов. Богатый ландшафт включает разнообразный ассортимент древесно-кустарниковой растительности. Город Стерлитамак регулярно становится призером Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России».

Проектируемые зеленые насаждения в границах поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение).

Озелененные территории, как система озеленения города в целом, так и ее отдельные элементы, при предлагаемой проектом организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектируемые парки приурочены к руслам рек и водотоков. К зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные, общественные объекты.

Так в проектируемой парковой зоне на р.Стерля в юго-западной части размещены ипподром, спортивный комплекс, профилакторий; в Южном районе запроектирован зоопарк и спортивно-оздоровительный парк на старице Стерли, предлагается расширить сквер по ул.Сакко и Ванцетти; при впадении Стерли в Ашкадар предлагается размещение тематического парка. Существующий парк к Краснознаменском районе расширяется лесопарковой зоной, где на р.Ашкадар проектируется пляжная зона.

Городские пляжи запроектированы:

1.на правом берегу р.Ашкадар вдоль ул.Пугачева;

2.на обеих берегах р.Ашкадар в зеленой зоне при впадении в р.Белая. Здесь предлагается увеличить зеркало воды устройством пруда;

3.на правом берегу р.Белая в районе моста на Белорецк и в районе, проектируемого моста на Ишимбай;

4.севернее с.Отрадовка на р.Стерля с обустройством пруда.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, дубы, липы и др., а также кустарник с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит 15,9 м2/чел.

Зеленая зона ГО г.Стерлитамак размещается на землях Стерлитамакского, Ишимбайского и Гафурийского районов.

Ее территория составляет S= 295х200 = 59000 тыс.м2*. Границы уточняются на стадии «Схема территориального планирования муниципальных районов».

В пределах зеленой зоны размещаются учреждения рекреации.

Расчет потребности в учреждениях рекреации

| № п/п | Объекты рекреации | Ед. измер. | Норматив (min) на 1000 чел. | Сущ. полож. | Требуется на расч. срок | Новое стр-во в границах города | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Санатории* | Койка | 3 | 300 | 935 | - | Размещаются на территориях районов |
| 2 | Объекты длительного отдыха |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пансионаты (профилактории) | место | 8 | 600 | 2494 | 200 | Размещаются на территориях районов и в пределах городской черты |
| 2.2. | Туристические базы | « | 9 | 206 | 2806 | - | « |
| 2.3. | Мотели | « | 3 | - | 935 | - | « |
| 3 | Объекты сезонного отдыха | « |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Летние базы отдыха | « | 8 | - | 2360 | - | « |
| 3.2. | Лагеря для школьников | « | 20 | 926 | 1027 | - | « |
| 3.3. | Кемпинги | « | 9 | - | 2655 | - | « |

4.8.Пожарная безопасность

При разработке документов территориального планирования городского округа должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном Законе Российской Федерации, Технических регламентах о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123-ФЗ.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норма, технических регламентов, технических условий для зданий, на которых действие технических регламентов не распространяются.

Пожарное депо размещаются с учетом существующих сохраняемых объектов.

Сведения о пожарных подразделениях, расположенных на территории городского округа город Стерлитамак

| Наименование пожарной части (ПЧ) | Место дислокации | Силы и средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | л/с | техника |
|  |  |  | всего | По виду |
| ПЧ-16 ГУ ЦУС «ФПС по РБ» | Ул.Коммунальная,2 | 55 | 2 ед. | АЦ-40-2 |
| ПЧ-40 ГУ ЦУС «ФПС по РБ» | Ул. Худайбердина, 100 | 45 | 6 ед. | АЦ-40-3ед., АЦП-40-1ед., АЛГ-30-1ед., АЛ-50-1ед. |
| ПЧ-54 ГУ «14 ОФПС по РБ» | Ул.Гоголя,124 | 34 | 2 ед. | АЦ-40-2ед. |
| ПЧ-19 ГУ «2 ОФПС по РБ» | Ул.Техническая,32 | 85 | 5 ед. | АЦ-40-3ед., АЦП-40-1ед., Камаз-ППП-21-1ед. |
| ПЧ ООО «Защита» | Ул.Техническая, 10 | 72 | 6 | АЦ-40-4ед., АВ-40-1ед., АР-2-1ед. |
| ОП ПЧ ООО «Защита» | Ул.Техническая, 10 | 62 | 4 | АЦП-1ед., АЦ-40-2ед., ПНС-110-1ед. |
| Пожарно-газоспасательная служба ОАО «Сода» | Ул. Кочетова, 45 | 31 | 2 ед. | АЦП-40-2ед, АПП-0,5-5 |
| Отдельный пост Пожарно-газоспасательной службы ОАО «Сода» | Пер. Российский, 29 | 13 | 2 | АЦ-40-1ед., АЦП-40-1ед. |
| Противопожарное звено на ОАО «Стерлитамак – М.Т.Е.» | Ул. Элеваторная, 37 | 5 | 1 | АЦ-40-1ед. |
| Противопожарное звено на Производство по хранению и переработке зерна ГУСП совхоз «Рощинский» РБ | Ул. Элеваторная, 43 | 10 | 1 | АЦ-40-1ед. |
| Пожарный поезд станция Стерлитамак | Ул. Вокзальная, грузовой двор | 30 | 1 | поезд |

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей определяется расчетами.

Пождепо размещены на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы и дороги.

Проектом предусмотрено в соответствии с нормативным временем прибытия по  техническому регламенту (10 мин. для городов, 20 мин. для сельской местности) размещение пождепо:

1 – м-н «Коммунистический» (ранее запроектированный)

2 – м-н- «Западный»

3 – м-н «Солнечный» (ранее запроектированный)

4 – м-н «Отрадовка»

5 – м-н «Ашкадарский»

С учетом существующего количества пожарных автомобилей их общее количество на расчетный срок составит 59 единиц.

Глава V. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории выполнена на съемке масштаба 1:10000 (стадия ГП), с сечением сплошных горизонталей через 1.0 м.

Защита от затопления

Горизонт высоких вод 1% обеспеченности реки Белой соответствует абсолютной отметке 127.50 м БС (по данным, выданным ГУ «Башкирское УГМС»).

Новое капитальное и индивидуальное строительство намечается осуществлять путем подъема территории до незатопляемых отметок методом гидронамыва на свободных территориях и сухой подсыпки внутри микрорайонов с индивидуальной застройкой.

Поверхностям намываемых территорий должен придаваться уклон, обеспечивающий свободный сток поверхностных вод к закрытым водостокам, проектируемым по основным проездам.

Защиту от затопления существующей индивидуальной застройки намечено осуществить путем строительства защитных дамб. Дамбы протрассированы таким образом, чтобы вместе с насыпями существующих и проектируемых автодорог и поднятых территорий создавался замкнутый не затапливаемый контур.

Отметки гребня дамбы определены из расчета ГВВ 1% обеспеченности плюс запас в высоте сооружения 0.5 м, плюс высота наката волны на откос - 0.5 м, плюс величина ветрового нагона - 0.5 м. Итого отметка гребня дамбы принята 129.0 м.

Организация отвода поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод и ливневая канализация.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия по организации водоотвода:

- в зоне существующей и проектируемой капитальной застройки - закрытые водостоки;

- в зоне существующей индивидуальной усадебной застройки - железобетонные лотки.

На территориях с высоким стоянием уровня грунтовых вод и на искусственно созданных, где происходит подъем грунтовых вод в толще намывного грунта, предусматриваются дренажно-дождевые коллекторы, обеспечивающие дренаж и водоотвод.В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков, перед выпуском их в водоприемник, предусматривается устройство очистных сооружений закрытого типа. Вертикальная планировка территории .Минимальный уклон принят 0, максимальный - 60 тысячных.

На улицах с уклоном менее 4 тысячных и на дамбе водоотвод осуществляется за счет пилообразного профиля лотка проезжей части в проектируемые дождеприемники ливневой канализации.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке:

- объем земляных работ по подсыпке территории - 2.5 млн. м3 (I очередь 0,3)дамба-дорога протяженностью - 22 км (I очередь 0,7км)

- проектируемая ливневая канализация - 93 км

- очистные сооружения ливневой канализации - 4 компл.

Глава VI. Улично-дорожная сеть и транспорт

6.1.Внешний транспорт

Проектируемые внешние транспортно-экономические связи осуществляются железнодорожным , автомобильным и трубопроводным транспортом.

В развитие железнодорожной сети проектом предлагается строительство ветки объездного пути для пропуска особо опасных грузов с западной стороны города . Предлагаемая трасса пройдет южнее п.Бол.Куганак до ст.Аллагуват.

Железная дорога обслуживает как внешние экономические связи так и внутренние пассажирские перевозки в агломерации Стерлитамак-Салават-Ишимбай.

Проектом предлагается электрификация железной дороги, а также производство инвентаризации подъездных путей с целью демонтажа нецелесообразных веток, особенно в центральной промзоне, где в различные сроки проектирования предлагается вынос промышленных и коммунально-складских предприятий. В перспективе данная территория рассматривается как резерв развития общественных функций.

Внешние автомобильные связи осуществляются по существующим автомобильным дорогам Уфа-Оренбург, Стерлитамак-Белорецк, Стерлитамак-Раевка, Стерлитамак-Федоровка, Стерлитамак-Стерлибашево, Стерлитамак-Красноусальск-Архангельское.

Схемой территориального планирования РБ западнее городского округа запроектирован автобан Пермь-Оренбург, связь с которым будет осуществляться по автодорогам Стерлитамак-Раевский, Стерлитамак-Стерлибашево, а также в продолжении проектируемой городской магистрали. Внешние связи дополнятся объездными дорогами в северной и южной частях ГО.

Автовокзал на 300 пассажиров, расположен на улице Худайбердина. В связи с тем что 300 метровую санитарно-защитную зону попадают существующие жилые дома, проектом предлагается провести комплекс мероприятий по снижению размера санитарно-защитной зоны, в первую очередь за счет строительства автостанций на Салаватском направлении и в п.Первомайский, что сократит пассажиропоток с автовокзала. К организационным методам относится запрет отстоя рейсовых автобусов на территории автовокзала, снижение градостроительными методами уровня шума за счет максимального озеленения территории, строительства шумозащитных экранов.

Трубопроводный транспорт развивается в соответствии с отраслевыми программами.

Проектом предлагается вынос всех нефте-продуктопроводов за пределы проектируемой городской черты, за исключением технологических вводов в промзоне.

Реконструкция аэропорта не планируется.

6.2.Городские улицы и дороги

Городская улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Классификация улично-дорожной сети приведена в нижеследующей таблице.

Показатели уличной сети в границах ГО г.Стерлитамак

(магистральные улицы и дороги)

| № п/п | Наименование | Параметры в красных линиях(не менее) | Протяженность | Число полос движения в обоих направлениях (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения |
|  | А.Непрерывного движения |  |  |  |
| 1 | Стерлибашевский тракт (от городской черты до ж/д переезда) | 100 | 3660 | 6 |
| 2 | Проектируемая (от ж/д переезда Стерлибашевский тракт до ул.Худайбердина) | 100 | 4110 | 6 |
| 3 | Ул.Элеваторная (от ул.Худайбердина до ул.Техническая) | 106 | 4230 | 6 |
| 4 | Ул.Техническая (с пробивкой до а/д Уфа – Оренбург, в т.ч. в числителе – в границах городской черты) | 100 | 6130 10462 | 6 |
|  | ИТОГО |  | 18,130км |  |
|  | Б.Регулируемого движения |  |  |  |
| 5 | Ул.Худайбердина | 98, 80, 145, 60, 40 | 5920 | 6 до ул.Шафиева, 4 до ул.Мира, 2 (от ул.Мира до ул.набережной) |
| 6 | Ул.Проспект Октября | 100, 110, 40 | 5431 | 4 полосы |
| 7 | Ул.Западная | 60 | 3050 | 4 полосы |
| 8 | Ул.Коммунистическая – ул.Объездная (до ж/д) | 84, 40 | 3680 | 4 |
| 9 | Ул.Суханова | 40 | 4030 | 4 |
| 10 | Ул.Проспект Ленина | 50, 88 |  | 4 |
| 11 | Ул.Черноморская – ул.Караная Муратова (до городской черты) | 50 | 6469 | 4 |
| 12 | Проектируемая от ул. Технической до городской черты в южной части города | 125 | 7600 10600 | 6 |
| 13 | Проектируемая от ул.Проспект Октября до ж/д | 60 | 9300 | 4 |
| 14 | Ул.Кочетова (до Технической) – ул.Мира – ул.Гоголя (до ж/д) | 30, 50 | 10660 | 4, 3 |
| 15 | Ул.Халтурина – (до ул.Технической) – Тракт Оренбургский (работают в паре с п.51) | 25, 50 | 7000 | 3, 4 |
| 16 | Ул.Профсоюзная (до ул.Ленина) - магистральная дорога в Заашкадарье – ул.Правобережная – проектируемая до ул. Гоголя | 40, 50 | 11720 | 4 |
| 17 | Ул.Хмельницкого (от ул.Мира) – тракт Белорецкий (до городской черты) | 30, 40 | 5830 | 4 |
| 18 | Ул.Уфимский тракт | 50 | 4580 | 4 |
| 19 | Ул.Кошевого (до ул.Бабушкина) | 50 | 4181 | 4 |
| 20 | Ул.Бабушкина | 50 | 5410 | 4 |
| 21 | Ул. в промзоне (от ул.Кошевого до ул.Технической) | 50 | 3650 | 4 |
| 22 | Магистральная дорога (от Уфимского тракта на Юрактау) | 5 | 2500 4530 | 4 |
| 23 | Ул.Сако Ванцетти (от ул.Мира до ул.Халтурина – работает в паре с п.17 на данном отрезке) | 25 | 450 | 3 |
|  | ИТОГО |  | 101,16км |  |
|  | Магистрали районного значения |  |  |  |
| 24 | Ул.Аркадия Гайдара до городской черты | 50 | 4148 | 4 |
| 25 | Проектируемая (от Николаева до гор.черты) | 30 | 2160 | 3 |
| 26 | Ул.Волочаевская (п.26,25 работают в паре - односторонние) | 25, 30 | 2930 | 4, 3 |
| 27 | Проектируемые (ул.Худайбердина – ул.Волачаевская) | 40 | 1425 | 4 |
| 28 | Ул.Шаймуратова – ул.Николаева (до ул.Технической) | 40, 30, 50 | 3910 | 4 |
| 29 | Ул.Добролюбова | 40 | 2050 | 4 |
| 30 | Проектируемая (от Западной до Николаева) | 50 | 1150 | 4 |
| 31 | Улицы с односторонним движением (от ул.Николаева до пр.Ленина) | 30 | 686+706 | 2 |
| 32 | Ул.Дружбы до Худайбердина | 30 | 2870 | 4 |
| 33 | Ул.Ибрагимова | 25 | 596 | 3 |
| 34 | Ул.Курчатова | 22 | 1300 | 3 |
| 35 | Ул.Артема | 48 | 4518 | 4 |
| 36 | Ул.Строителей (до городской черты) | 40 | 6390 | 4 |
| 37 | Ул.Магистральная (до городской черты) | 40 | 5130 | 4 |
| 38 | Проектируемая (от пр.Октября до коридора ЛЭП) | 50 | 4270 | 4 |
| 39 | Проектируемая (вдоль коридора ЛЭП) | 50 | 2924 | 4 |
| 40 | Проектируемая (от городской черты до Стерлибашевского тракта) | 50 | 5054 | 4 |
| 41 | Проектируемая в Отрадовке | 50 | 1691 | 4 |
| 42 | Существующая в Отрадовке | 25 | 2657 | 3 |
| 43 | Парковая в Отрадовке | 50 | 4394 | 4 |
| 44 | Грузовая (вдоль ж/д) проектируемая | 50 | 4300 | 4 |
| 45 | Грузовая (от ул.Объездной до у.Гоголя) проектируемая | 40, 50 | 3670+1090 | 4 |
| 46 | Ул.Сазонова – ул.Славянская (до объездной) | 40 | 2593 | 4 |
| 47 | Шафиева (до ж/д) | 25 | 3072 | 4 |
| 48 | Ул.23 мая | 30, 40 | 3200 | 4 |
| 49 | Ул.Трудовая- ул.Уткина (до ул.Гоголя) | 30 | 2438 | 4 |
| 50 | Ул.Чапаева – ул.Островского (до Б.Хмельницкого) | 30 | 2440 | 4 |
| 51 | Ул.Патриотическая – ул.К.Маркса (работает в паре с п.15) | 30 | 4840 | 3 |
| 52 | Ул.Б.Хмельницкого (от ул.Шафиева до ул. Мира) | 30 | 800 | 4 |
| 53 | Ул.Пантелькина (от ул.Трудовой до Оренбургского тракта) | 25 | 1850 | 3 |
| 54 | Ул.7 ноября (до ул.Кочетова – работает в паре с п.14) | 30 | 1280 | 3 |
| 55 | Ул.Ванцетти (от ул.Вокзальной до ул.Мира) | 25 | 1030 | 3 |
| 56 | Ул.Вокзальная | 40 | 1940 | 4 |
| 57 | Ул.пер.Вокзальный – ул.Баумана | 30 | 1840 | 2 |
| 58 | Ул.Нагуматова (от вокзальной до ул.Правобережной) | 40, 50 | 3070 | 4 |
| 59 | Ул.Пугачева – ул.Набережная | 40 | 3180 | 4 |
| 60 | Ул.Суханова | 50 | 770 | 4 |
| 61 | Ул.К.Либкнехта – ул.Ученическая | 26 | 2740 | 4 |
| 62 | Ул.Горняков | 26 | 360 | 4 |
|  | Итого |  | 195,913км |  |
|  | Всего протяженность магистральных улиц |  | 214,043км |  |

Плотность магистральной сети составляет 2,6 км/кв.км в пределах селитебной территории, что соответствует нормам для крупных городов.

Вдоль магистральных улиц общегородского значения при необходимости обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать боковые проезды шириной не менее 7м. На улицах с шестиполосным движением необходимо обустройство разделительной полосы исключающей столкновение встречных транспортных потоков.

Пересечение магистральных улиц запроектированы:

а)в двух уровнях полные и неполные – на пересечении магистральных улиц городского и районного значения с проектируемой магистралью непрерывного движения, трасса которой и конфигурация развязок должны уточняться на последующих стадиях проектирования;

б)кольцевые в одном уровне – на пересечении городских магистралей (саморегулируемые);

в)светофорным регулированием.

Проект внедрения автоматизированной системы управления дорожного движения разрабатывается специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Проектом предусмотрено пересечение железной дороги с магистральными улицами в двух уровнях (в 12 точках с учетом существующих). Необходимо расширить переезд под железной дорогой по ул.Худайбердина до 6 полос движения.

Проектом предлагается обустройство проезжей части под железной дорогой в продолжении улицы Ровенской с использованием естественного перепада рельефа местности, пропустив часть русла р.Стерля в трубе.

Пересечение магистральных улиц с автомобильной дорогой Уфа-Оренбург также предлагается обустроить в 2х уровнях.

Проектом предлагается строительство 1го мостового перехода через р.Белая (2 существующих); Имеются 2 моста через р.Селеук; 2 – через р.Ашкадар. Здесь запроектированы 2 дополнительных моста; 3 – через р.Ольховка (в том числе 1-существующий). Общее число мостовых переходов через р.Стерля составит 17, в том числе 2 пешеходных.

Для обустройства безопасных пешеходных путей запроектировано 24 надземных и подземных переходов. (См.чертеж ГД-6 «Карта границ зон транспортной инфраструктуры».

6.3 Общественный транспорт

ГО г.Стерлитамак по численности населения классифицируется как крупный город. Расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную транспортную доступность.

Движение маршрутных автобусов предусматривается по магистральным улицам и городским дорогам, протяженность линии автобусных маршрутов составляет 194км. Протяженность линий троллейбусных 98,96 км.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 200-500м.

Автобусные остановки размещаются от 200 до 600м в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания, возле мест приложения труда. Остановки должны быть  оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам. Ул. Комсомольская (от ул.Хмельницкого до ул.Сакко и ул.Ванцетти – пешеходная. Проектом предусматривается пешеходная улица Сагитова (от ул.Чапаева до ул.Гоголя.).

При среднегодовой производительности 1 троллейбуса 1620 тыс. пас-км, 1 автобуса 1820 тыс. пас-км (типа НЕФАЗ), общая потребность в подвижном составе:

Троллейбусов – 180 единиц.

Автобусов (типа НЕФАЗ) – 159 единиц.

6.4.Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Существующий уровень автомобилизации составляет 213 автомобилей на 1000жителей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 343 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 295 тыс.чел. составит 101185 единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет, осуществляться на станциях техобслуживания. Общее количество постов на станции обслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей: 101185:200=506 постов. АЗС проектируется из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей 101185:1200 = 84 колонки.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории усадеб.

Для секционной застройки требуется территории для размещения гаражей на  260 х 343 = 89180 машино-мест.

Гаражи размещаются в коммунальных и производственных зонах, а также на обособленных площадках в пределах новых микрорайонов. На территориях микрорайонов и жилых кварталов рекомендуется строительство многоуровневых стоянок вместимостью до300м/мест. Размер санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий определяется расчетом. Если на сегодняшний день преобладают гаражи боксового типа, то на расчетный срок предложено строительство многоуровневых стоянок.

Проектом предлагается поэтапная замена гаражей боксового типа в пределах селитебных территорий на многоуровневые стоянки.

Временные стоянки легковых автомобилей у общественных центров рассчитываются при конкретизации емкостей проектируемых объектов в соответствии с действующими нормативами и должны размещаться на собственных территориях в полном объеме.

Глава VII. Инженерное обеспечение

7.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение с.Архангельское Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности (таблица 1).

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Существующие котельные  (топливо – природный газ)

| № п/п | № или наименование котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | Ул. Ульяновых, 8 | МУП «Теплосеть» | Хоз. бытов | КСВ-2,9-2Г КСВ-1,86 | 3 2 | 10,5 | 5.0 | 5,5 |
| 2 | Котельная №2 | Ул. Больничная | Тех. обслуживание | Хоз. бытов | ELLPRTX 1570 unikal | 2 | 2,66 | 0,86 | 1,8 |
| 3 | Котельная №3 | Ул. Ворошилова, 113/3 | Тех. обслуживание | Хоз. бытов | ТГМ-120 ВГ-1,2 | 3 | 0,3 | 0,26 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.46 | 6.12 | 7.34 |

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Общий расход тепла на расчетный срок составит 10.4 Гкал/час.

7.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение с. Архангельское осуществляется через АГРС «Архангельское» расположенной на юге села.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Протяженность проектируемых газовых сетей – 15 км, в т.ч. на 1 очередь – 4,5 км.

Общий расход газопотребления на расчетный срок составит 23273 тыс. м3/год.

7.3. Водоснабжение

Современное состояние водоснабжения

Назначение существующей системы водоснабжения г. Стерлитамак - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, технологических нужд промышленных предприятий водой питьевого качества, а так же обеспечение необходимого противопожарного расхода воды.

Количество потребляемой воды составляет:

- населением - 67735 м3/сут;

- бюджетными организациями — 4302 м3/сут;

- прочими и промышленными предприятиями — 18650 м3/сут.

Источники водоснабжения

Централизованное обеспечение города Стерлитамак водой питьевого качества осуществляется:

- собственными водозаборами: водоисточники «Берхомут» и «Аскен-куль», расположенные в Ишимбайском районе; водозабор «Ашкадарский», расположенный в г.Стерлитамак;

- ведомственные водозаборы: «Зирган», расположенный в Мелеузовском районе, водозабор ЗАО «Каустик», расположенный в Ишимбайском районе.

Водозаборные сооружения

Ашкадарский водозабор является подрусловым, состоящим из 24 скважин глубиной от15 до 20 м, производительностью 1,04-1,5 тыс.м3/час, 25-30 тыс.м3/сут.

Водоисточники «Берхомут» и «Асен-Куль» являются каптированными родниками производительность 2,5 тыс.м3/час, 60 тыс.м3/сут.

Производительность водозабора «Зирган» для г. Стерлитамак составляет 55-60 тыс.м3/сут, производительность водозаборов ЗАО «Каустик» для населения составляет 19 тыс.м3/сут.

Общая возможная подача воды потребителям составляет 159-169 тыс.м3/сут.

Также имеются сооружения водоснабжения — 10 резервуаров чистой воды, объемом резервуарного парка — 52,25 тыс.м3/сут.

Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через городские сети водопровода общей протяженностью 446,61 км, в т.ч. водоводов — 128,54 км, уличных магистральных сетей — 232,87 км, внутриквартальных сетей — 85,29 км. Из общей протяженности сетей 45,8 км требуют замены. Сети находятся в муниципальной собственности.

Часть населения малоэтажной усадебной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок -399 шт.

На основании приложения №2 к справке о водоснабжении и канализации (инвентарный № 59ДЕП) качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Проектные предложения

Водоснабжение территории в границах проекта планировки разработаны на основании задания на проектирование, выданным МУП «Межрайонкоммунводоканал» на №24-2766 от 26.08.2009 г.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- секционными многоквартирными жилыми домами оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Наружное пожаротушение предусматривается от водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорого не ближе 2,5 м. от края проезжей части. Расстояние между гидрантами принимается по п. СНиП 2.04.02-84*.

Согласно приложению №3 к справке о водоснабжении и канализации «Генеральный план» (инвентарный №58ДЕП) предусмотрено:

- Строительство очистных сооружений от мутности на водоисточнике «Берхомут» (проект «Сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для г.Стерлитамак мощностью 60 тыс.м3/сут», заказ № 0865 2008г., разработан ППФ «Энерго» г.Уфа).

- Реконструкция систем обеззараживания воды на Ашкадарском водозаборе, мощность 30-35 тыс.м3/сут.; на насосной станции водоснабжения Западного района, мощность 80-90 тыс.м3/сут.

- Строительство перемычки между ул.Бабушкина и ул.О.Кошевого по 40 Проезду Д200 мм, протяженностью 2,5 км.

- Реконструкция разводящих систем водоснабжения: в пос. «Первомайский» Д300 мм, протяженностью 6 км, в Восточной части города по ул.Халтурина Д250-300 мм, протяженностью 2,6 км и по ул.Мира Д200 мм, протяженностью 0,5 км.

Необходимо увеличение мощности насосной станции, расположенной в микрорайоне «Солнечный» с 32 тыс.м3/сут до 48 тыс.м3/сут в связи с подключением к нему новых микрорайонов «Западный», «Юго-Западный» и «Отрадовка».

Резервы существующих водозаборов в полной мере удовлетворяют в потребности воды население и прочие предприятия на первую очередь строительства и на расчетный срок.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду р.Белая. Полив осуществляется поливочными машинами.

Удельные водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84* и составляют 200 л/сут на 1 человека, проживающего в малоэтажной индивидуальной застройке; 300 л/сут на 1 человека, проживающего в многоэтажной секционной застройке. Согласно примечаниям п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* эти нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые в общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Пожаротушение

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

Согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество одновременных пожаров в каждом микрорайоне принято два с расходом воды на один пожар 15 л/с.

7.4. Водоотведение

Существующее положение

Бытовые сточные воды от существующей жилой и общественной застройки в границах проекта планировки самотеком отводятся в существующие канализационные сети, далее по напорным коллекторам поступают на муниципальные биологические очистные сооружения, эксплуатируемые МУП «Межрайонкоммунводоканал» городского округа г.Стерлитамак, производительностью 25 тыс.м3/сут. В состав очистных сооружений входят песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, иловые и песковые площадки.

Также в городе функционируют ведомственные очистные сооружения: БОС ФГУП «Авангард», БОС ОАО «Каустик»;

Протяженность канализационных сетей составляет 257,053 км.

Проектное решение

Отвод стоков с территории в границах проекта планировки разработаны на основании задания на проектирование, выданных МУП «Межрайонкоммунводоканал» на №24-2776 от 26.08.2009 г.

Согласно приложению №3 к справке о водоснабжении и канализации «Генеральный план» (инветарный №58ДЕП):

1. ООО ПИ «Промгражданпроект» разработал проект реконструкция главного коллектора на БОС ОАО «Каустик» по ул.Бабушкина с Д800 мм на Д1000 мм, протяженностью 2,4 км

2. Предусмотрена реконструкция коллекторов по ул.Тукаева от ул.Лесная до ул.Профсоюзной Д600 мм, протяженностью 1,5 км.

Схема канализования территории в границах проекта планировки решена с учетом сложного рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства.

Сточные воды из выгребов проектируемых усадебных территорий вывозятся ассенизационными машинами на проектируемую сливную станцию расположенную на ул.Оренбургская и далее по городским сетям попадают на очистные сооружения.

Производительность проектируемых и реконструируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Необходима модернизация существующих БОС, эксплуатируемых МУП «Межрайонкоммунводоканал» и ОАО «Каустик», путем применения технологии биоблоков (биоблоки возможно применять на существующих очистных сооружениях путем монтажа в отстойники).

На модернизированных БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в реку Белая.

Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения - биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100000м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков. В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300% .

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Таблица 1

Сводная таблица водоснабжения и водоотведения существующего

положения

| Наименование микрорайона | водопотребление | водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  | Расход воды | Количество стоков |
|  | куб.м./сут | куб.м./час | л/с | куб.м./сут | л/с |
| «Первомайский» | 778,32 | 75,46 | 50,69 | 778,32 | 22,52 |
| «Северный» | 945,30 | 85,63 | 53,78 | 945,30 | 26,45 |
| «Шахтау» | 612,72 | 61,55 | 47,10 | 612,72 | 17,73 |
| «Краснознаменский» | 5380,62 | 353,59 | 128,31 | 5380,62 | 99,33 |
| «Железнодорожный» | 7907,40 | 501,21 | 169,22 | 7907,40 | 145,15 |
| «Михайловский» | 9822,76 | 594,89 | 195,25 | 9822,76 | 161,82 |
| «Советский» | 6790,98 | 443,80 | 153,28 | 6790,98 | 132,08 |
| «Ашкадарский» | 1275,12 | 91,81 | 55,50 | 1275,12 | 21,15 |
| «Южный» | 11564,40 | 707,19 | 226,44 | 11564,40 | 203,87 |
| «Комсомольский» | 7866,00 | 491,75 | 166,60 | 7866,00 | 137,26 |
| «Нахимовский» | 4222,80 | 274,48 | 106,25 | 4222,80 | 79,42 |
| «Ленинскиий» | 6734,40 | 427,97 | 148,88 | 6734,40 | 118,77 |
| «Уральский» | 5696,64 | 371,87 | 133,30 | 5696,64 | 104,77 |
| «Курчатовский» | 12668,40 | 747,44 | 237,62 | 12668,40 | 194,28 |
| «Коммунистический» | 8039,88 | 486,41 | 165,11 | 8039,88 | 134,15 |
| «Солнечный» | 16517,22 | 981,23 | 302,56 | 16517,22 | 252,24 |
| «Раевский» | 1012,92 | 88,20 | 54,50 | 1012,92 | 27,92 |
| «Отрадовка» | 353,28 | 33,38 | 39,27 | 353,28 | 10,22 |
| Итого: | 108189,16 | 6817,86 | 2433,66 | 108189,16 | 1889,13 |

Таблица  22

Сводная таблица водоснабжения и водоотведения на первую очередь строительства

| Наименование микрорайона | водопотребление | водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  | Расход воды | Количество стоков |
|  | куб.м./сут | куб.м./час | л/с | куб.м./сут | л/с |
| «Первомайский» | 712,08 | 76,97 | 51,38 | 712,08 | 20,60 |
| «Северный» | 828,00 | 83,69 | 53,23 | 828,00 | 23,53 |
| «Шахтау» | 818,34 | 81,91 | 52,75 | 818,34 | 23,68 |
| «Краснознаменский» | 4737,54 | 341,40 | 124,83 | 4737,54 | 89,43 |
| «Железнодорожный» | 6779,94 | 477,97 | 162,77 | 6779,94 | 127,45 |
| «Михайловский» | 8717,46 | 577,65 | 190,46 | 8717,46 | 146,08 |
| «Советский» | 6284,52 | 448,04 | 154,46 | 6284,52 | 124,07 |
| «Ашкадарский» | 1128,84 | 91,72 | 55,48 | 1128,84 | 30,27 |
| «Южный» | 13718,58 | 902,14 | 280,59 | 13718,58 | 231,70 |
| «Комсомольский» | 10409,34 | 685,27 | 220,35 | 10409,34 | 170,91 |
| «Нахимовский» | 3734,28 | 267,62 | 104,34 | 3734,28 | 71,67 |
| «Ленинскиий» | 5954,70 | 417,78 | 146,05 | 5954,70 | 107,23 |
| «Уральский» | 5038,38 | 358,94 | 129,71 | 5038,38 | 94,97 |
| «Курчатовский» | 11206,98 | 723,78 | 231,05 | 11206,98 | 175,11 |
| «Коммунистический» | 15527,76 | 998,05 | 307,23 | 15527,76 | 238,43 |
| «Солнечный» | 14605,92 | 946,80 | 293,00 | 14605,92 | 227,13 |
| «Раевский» | 3461,04 | 254,24 | 100,62 | 3461,04 | 69,04 |
| «Отрадовка» | 400,20 | 39,52 | 40,98 | 400,20 | 11,58 |
| «Юго-Западный» | 496,80 | 43,22 | 42,01 | 496,80 | 14,38 |
| Итого: | 114560,70 | 7816,71 | 2741,29 | 114560,70 | 1997,26 |

Таблица 3

Сводная таблица водоснабжения и водоотведения на расчетный срок

| Наименование микрорайона | водопотребление | водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  | Расход воды | Количество стоков |
|  | куб.м./сут | куб.м./час | л/с | куб.м./сут | л/с |
| «Шахтау» | 658,26 | 69,88 | 49,41 | 658,26 | 19,05 |
| «Краснознаменский» | 4261,44 | 309,58 | 116,00 | 4261,44 | 82,03 |
| «Железнодорожный» | 6099,60 | 432,55 | 150,15 | 6099,60 | 117,01 |
| «Михайловский» | 7845,30 | 523,70 | 175,47 | 7845,30 | 133,68 |
| «Советский» | 5733,90 | 413,86 | 144,96 | 5733,90 | 114,94 |
| «Ашкадарский» | 1015,68 | 83,79 | 53,28 | 1015,68 | 27,63 |
| «Южный» | 13005,12 | 856,51 | 267,92 | 13005,12 | 222,59 |
| «Комсомольский» | 10061,58 | 662,24 | 213,96 | 10061,58 | 165,85 |
| «Нахимовский» | 3361,68 | 240,92 | 96,92 | 3361,68 | 66,79 |
| «Ленинскиий» | 5361,30 | 381,32 | 135,92 | 5361,30 | 99,04 |
| «Уральский» | 4309,74 | 303,48 | 114,30 | 4309,74 | 80,64 |
| «Курчатовский» | 10085,04 | 651,33 | 210,92 | 10085,04 | 161,47 |
| «Коммунистический» | 13976,64 | 904,87 | 281,35 | 13976,64 | 217,24 |
| «Солнечный» | 13145,88 | 852,97 | 266,94 | 13145,88 | 208,09 |
| «Раевский» | 3113,28 | 232,62 | 94,62 | 3113,28 | 65,03 |
| «Западный» | 6403,20 | 449,88 | 154,97 | 6403,20 | 116,28 |
| «Юго-Западный» | 8335,20 | 566,56 | 187,38 | 8335,20 | 148,99 |
| «Отрадовка» | 690,00 | 59,80 | 44,61 | 690,00 | 19,70 |
| Итого:* | 117462,84 | 7995,86 | 2759,08 | 117462,84 | 2066,05 |

7.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение города Стерлитамак Республики Башкортостан  осуществляется от ТЭЦ ОАО «Сода», Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, ПС 110/10кВ «Машзавод» (2х40 МВА), ПС 110/35/10кВ «Стерля» (2х40МВА),

ПС 110/10кВ «Юго-Западная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Центральная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Строймаш» (2х16 МВА), ПС 110/10кВ «Инмаш», ОАО «Сода» ГПП-3 и ПС 35/6кВ «Шах-тау».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов города относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

С учетом перспективы роста электропотребления города Стерлитамак Республики Башкортостан, электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от ПС 110/10кВ «Машзавод» (2х40 МВА), ПС 110/35/10кВ «Стерля» (2х40МВА), ПС 110/10кВ «Юго-Западная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Центральная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Строймаш» (2х16 МВА), ПС 110/10кВ «Инмаш», ОАО «Сода» ГПП-3 и ПС 35/6кВ «Шах-тау».

Необходима рекострукция ПС 110/35/10кВ «Стерля» с заменой ОД-КЗ 110 2Т на выключатель ВЭБ-110кВ, разъединителей 110кВ на SGF-123, ошиновки 110кВ, 2 секции шин, оборудования ЗРУ-10кВ 2-ой секции шин, рекострукция РЗА.

Проектом предусматривается строительство 2-х новых подстанций:

- ПС 110/35/10кВ «Спартак» с трансформаторами 2х40 МВА с ВЛ-110кВ «ЮПП»-ПС «Спартак», отпайкой ВЛ-110кВ Стерлитамак-Ашкадар 2ц, заходами ВЛ-35кВ Совхоз 1ц и 2ц, ячейкой 110кВ на «ЮПП-110».

- ПС 110/10кВ «Проектируемая» с трансформаторами 2х10 МВА в районе Заашкадарья.

Предусматривается строительство ВЛ-110кВ Ново-Стерлитамак-ЮПП 3ц с ячейками на НСт ТЭЦ и «ЮПП-110».

На ПС 110/10кВ «Юго-Западная» замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, оборудования ОРУ-110кВ, реконструкция РЗА, смена типа подстанции в закрытый.

На ПС 110/10кВ «Центральная» замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, расширение ЗРУ-10кВ с заменой ячеек 10кВ, реконструкция РЗА, в закрытый.

На перспективу развития города Стерлитамак и в связи со строительством городской магистрали непрерывного движения необходимо переложить ВЛ-35 кВ   со Стерлитамакской ТЭЦ до ПС «ЗИЛ» и ПС «Город» в кабельную канализацию.

Предусматриваются технические коридоры для КЛ 6-10кВ в северном и западном направлении от ПС 110/35/10кВ «Стерля» на перспективу развития территорий.

Проектом предусматривается строительство 14-ти РП.

Протяженность проектируемых ВЛ-110 кВ составляет:                     20 км.

Протяженность проектируемых ВЛ-35 кВ составляет:                      0,7 км.

Протяженность проектируемых КЛ-10 кВ составляет:                       50 км.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Итоговая нагрузка на проектируемый микрорайон приведена в таблице.

Суммарная мощность, потребляемая на проектируемой территории, с учетом существующих нагрузок составляет:

- 1-я очередь строительства   —  53 МВА;

- расчетный срок (в том числе 1-я очередь строительства) —  64 МВА.

|  | 1-я очередь строительства (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Существующая нагрузка (2010г.), кВт.* | Приращение нагрузки, кВт.* | Всего нагрузки, кВт.* | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт.* | Всего нагрузки, кВт.* |
| 1 | Жилой сектор | 46923,1 | 16159 | 63082,1 | 30598 | 77521,1 |
| 2 | Общественный сектор | 8919,52 | 3231,8 | 12151,32 | 6119,6 | 15039,12 |
| Итого | 55842,62 | 19390,8 | 75233,42 | 36717,6 | 92560,22 |

*Без учета промышленных предприятий

7.6.Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация города Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляется от:

| АТСЭ № | Монтированная емкость | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 20 | 7644 | ул.Дружбы,29б |
| 20/1 | 1424 | ул.Фурманова,13 |
| 20/2 | 3296 | ул.К.Муратова,2 |
| 20/3 | 800 | ул.Сакко и Ванцетти,23 |
| 21/25 | 14089 | ул.Сакко и Ванцетти,23 |
| 21/1 | 1211 | ул.К.Либкнехта,14 |
| 21/2 | 826 | ул.Черняховского,14а |
| 21/3 | 1129 | ул.В.Интернационалистов,22 |
| 21/4 | 2496 | ул.Шафиева,37 |
| 22/23 | 17465 | ул.Коммунистическая,30 |
| 24 | 10000 | ул.Коммунистическая,30 |
| 26 | 9641 | ул.Гоголя,118а |
| 26/1 | 759 | ул.Фестивальная,1 |
| 28 | 6864 | ул.С.Юлаева, 13а |
| 43 | 10000 | ул.Дружбы,29б |
| 41/29 | 20 | ул.Коммунистическая,30 |
| 41/1 | 320 | ул.Гоголя,118а |
| 41/2 | 160 | ул.Гоголя,145а |
| 41/3 | 60 | ул.Суханова,28 |
| 41/4 | 40 | ул.Гоголя,161 |
| 41/5 | 100 | ул.Островского,1а |
| 41/6 | 240 | ул.Фестивальная,1 |
| 41/7 | 260 | ул.Лазурная,1 |
| 41/8 | 100 | ул.Худайбердина,105 |
| 41/9 | 60 | ул.Худайбердина,218а |
| 41/10 | 120 | ул.Артема,98 |
| 41/11 | 20 | ул.К.Муратова,2 |
| 41/12 | 120 | ул.Артема,118 |
| 41/14 | 80 | ул.Лазурная,7 |
| 41/15 | 40 | ул.Артема,155 |
| 41/16 | 140 | ул.23 Мая,34б |
| 41/17 | 80 | ул.Артема,100 |
| 41/18 | 120 | ул.Артема,70 |
| 29/1 «Каустик» | 140 | ул.Техническая,32 |
| 29/2 «Фабри» | 40 | ул.Худайбердина,120 |
| Итого: | 89436 |  |

В границах проектирования города Стерлитамак линии связи, в основном, в кабельной канализации и на опорах.

Проектное решение

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

К расчету генплана города Стерлитамак Республики Башкортостан на 1-ю очередь нового строительства всего предполагается - 20100 телефонных номеров, на расчетный срок (с учетом 1-й очереди) нового строительства - 40476 телефонных номеров.

Проектом предусматривается строительство 6-ти АТС общей емкостью 38796 номеров и 3-х КУС общей емкостью 1200. Необходима реконструкция АТС 21/1 в п.Шахтау с увеличением ее емкости до 1212 номеров.

Места размещения проектируемых АТС, КУС и линий связи показаны на схеме объектов инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация

В настоящее время, теле-, радиофикация города Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляется от радиоузла расположенного по ул.Худайбердина,105.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество новых радиоточек будет составлять:

- на 1-ю очередь строительства                                                   - 20050 шт.

- на расчетный срок (с учетом 1-й очереди)                                - 40400 шт.

Глава VIII. Охрана окружающей среды

Архитектурно- планировочное решение проектируемого города основано на комплексной оценке существующего состояния городской среды.

С целью снижения вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания промышленных предприятий организуются санитарно-защитные зоны. Советом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан принято решение от 08.12.2009 года № 2-432 «Об организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». В соответствии с данным решением утвержден список предприятий, требующих разработки проектов санитарно-защитных зон с учетом соблюдения санитарного разрыва, выполнения мероприятий по достижению предельно-допустимых выбросов. В данный список входят все предприятия 1-4 класса опасности, в том числе ФКП «Авангард», в санитарно-защитной зоне которого находятся п.Первомайский и п.Строймаш.

8.1. Охрана воздушного бассейна

По данным отчета «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды РБ в 2008 году» уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий. ИЗА равен 8,3.

Объем валовых выбросов от передвижных и стационарных источников составил 119,4 тыс.т., в том числе от автотранспорта 58,5 тыс.т, или 49%.

Ведущими отраслями экономики в городе являются химическая и нефтехимическая промышленность, которые представлены такими предприятиями, как ОАО «Сода», ОАО «Каустик», ЗАО «Каустик», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Объем валовых выбросов загрязняющих веществ от этих предприятий составил 45,787 тыс.т., или 75% выбросов от стационарных источников.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха за 2008г.

| Загрязняющее вещество | Номер поста | Средняя концентрация, мг/м3 | Количество случаев/ проценты от общего количества выбросов | Индекс загрязнения атмосферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >ПДК | <ПДК |  |
| Взвешенные вещества | 5 | 0,0829 | 11/0,4 | 0 | 0,55 |
| Оксид углерода | 3 | 1,0146 | 2/0,0 | 0 | 0,4 |
| Диоксид азота | 2 | 0,0541 | 50/1,1 | 0 | 1,35 |
| Сероводород | 2 | 0,0019 | 23/2,6 | 0 | - |
| Фенол | 1 | 0,0021 | 26/2,1 | 0 | 0,63 |
| Хлорид водорода | 3 | 0,0408 | 13/0,5 | 0 | 0,13 |
| Аммиак | 1 | 0,0195 | 5/0,2 | 0 | 0,54 |
| Формальдегид | 3 | 0,0064 | 7/0,4 | 2/0,3 | 2,73 |
| Этилбензол | 3 | 0,0057 | 30/4,8 | 0 | - |

На 01.01.2010г. по результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха мониторинговых точках наибольшее количество проб с превышением ПДК (от 1 до 2) отмечено в селитебной зоне вблизи северного промышленного узла:

- ул.Геологическая, 2д – 480 проб, из них 37 с превышением ПДК, что составляет 7,7%;

- ул. Гоголя, 124 – 320 проб, из них 5 с превышением ПДК, что составляет 1,5%;

- пр. Октября, 12 – 160 проб, из них 6 что составляет 3,75%.

Перечень предприятий с нормативными значениями санитарно-защитных зон, количество жилых домов, находящихся в СЗЗ и градостроительные меры по обеспечению необходимых санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Перечень производственных территорий и объектов

| №№ на плане | Наименование | Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м | Кол-во жилых домов в границах СЗЗ, шт. | Градостроительные мероприятия | Сроки реалицации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая промышленность |
| 1 | ФКП «Авангард» | 1000 | Многоквартир. дома: 65 Одноквартир. дома: 127 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| 2 | ОАО «Каустик» | 1000 | - | - | - | Имеются проекты утвержденных СЗЗ |
| 3 | ОАО «Синтез-Каучук» | 1000 | Многоквартир. дома: 10 Одноквартир. дома: 12 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| 4 | ОАО «Сода» | 1000 | Многоквартир. дома: 18 Одноквартир. дома: 520 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| 5 | ОАО «СНХЗ» | 1000 | - | - | - |  |
| 6 | ЗАО «Ойфилд Продакшн Сервисез» | 1000 | - | - | - | На территории ОАО «Авангард» |
| 7 | ОАО НПО «Технолог» | 500 | - | - | - | На территории ОАО «Каустик» |
| 8 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» Стерлитамакский цех | 500 | - | - | - | На территории ОАО «Каустик» |
| 9 | ООО «Завод пластмасс» | 300 | - | - | - | На территории ОАО «Каустик» |
| 10 | ООО «Стерлитамакский завод катализаторов» | 500 | - | - | - | На территории ОАО «Каустик» |
| 11 | ООО «Велес-Амид-С» | 100 | Одноквартир. дома: 4 | - | - | В СЗЗ от ФКП «Авангард» |
| Машиностроение и металлообработка |
| 12, 12-а | ООО АЦ «Камаз» | 500 | - | - | - |  |
| 13 | ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» | 100 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | ЗАО «Вагоноремонтный завод» | 100 | - | - | - |  |
| 15 | Стерлитамакский Машиностроительный завод, ГУП | 100 | - | - | - |  |
| 16 | ЗАО «Аэромаш» | 100 | - | - | - |  |
| 17 | ОАО "Стерлитамакский завод строительных машин" | 100 | Одноквартир. дома: 4 | - | - | В СЗЗ от ФКП «Авангард» |
| 18 | ОАО «Красный пролетарий» | 100 | Многоквартир. дома: 13 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 19 19-а | Стерлитамакский завод «Автозапчасть» - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ | 100 | - | - | - |  |
| 20 | МУП «Стерлитамакский механический завод пчеловодного инвентаря» | 50 | Одноквартир. дома: 14 | Запрет нового жилищного строит-ва,вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 21 | ООО УзБашавто» ПП Концерн «Инмаш» | 100 | Многоквартир. дома: 9 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 22 | ООО «Техмаш» | 50 | - | - | - |  |
| 23 | Литейный цех | 100 | - | - | - |  |
| 24 | ОАО «Экспериментальный механический завод» | 50 | Одноквартир. дома: 13 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 25 | ООО «Уралторгсервис» | 100 | - | - | - |  |
| 26 | МУП «Стерлитамакская городская типография» | 50 | - | - | - |  |
| Строительная промышленность |
| 27 | ОАО «Известковый завод» | 500 | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | ЗАО «Строительные материалы» | 300 | Одноквартир. дома: 7 | - | - | В СЗЗ от ФКП«Авангард» |
| 29 | ООО «Завод альтернативных бетонов» | 300 | - | - | - |  |
| 30 | ООО «ЖБЗ№1» | 300 | - | - | - |  |
| 31 | Асфальто-бетонный завод | 500 | - | - | - |  |
| 32 | ООО «Экологстрой-сервис» | 300 | - | - | - |  |
| 33 | ОАО «Завод силикатного кирпича» | 300 | Одноквартир. дома: 1 | - | - | В СЗЗ от ФКП «Авангард» |
| 34 | ООО «Уральская стекольная компания» | 100 | - | - | - |  |
| 35 | ООО «Декоративные ограждения» | 100 | Многоквартир. дома: 3 Одноквартир. дома: 15 | Запрет нового жилищ. строит-ва. Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 36 | ОАО «Завод строительных конструкций» (ЦСП) | 300 | Одноквартир. дома: 1 | - | - | В СЗЗ от ФКП «Авангард» |
| 37 | ОАО Ашкадарский кирпичный завод | 300 | Одноквартир. дома: 38 | Вынос предприятия на новую площадку в северную часть города вдоль Уфимского тракта | Расч.срок |  |
| 38 | Стерлитамакский содо-цементный комбинат | 500 | - | - | - |  |
| 39 | Домостроительный комбинат | 300 | - | - | - |  |
| 40 | ООО "Стройиндустрия" (Пр-во бетона) | 100 | Многоквартир. дома: 5 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 41 | Завод ЖБИ | 300 | Одноквартир. дома: 191 | - | - | В СЗЗ от ОАО «Сода» |
| 42 | Бетонный завод ДСУ-1 | 300 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 43 | Бетонный узел СМУ-1 «Эколог Башспецнефтестрой» | 300 | - | - | - |  |
| Строительно-монтажные работы |
| 44 | ЗАО «Стерлитамактепломонтаж» | 100 | - | - | - |  |
| 45 | ООО «Стерлитамак-1 ВНЗМ» | 300 | - | - | - |  |
| 46 | ЗАО «Стерлитамак-2 ВНЗМ» | 100 | Одноквартир. дома: 26 | - | - | В СЗЗ от ОАО «Сода» |
| 47 | ЗАО "Стерлитамакнефтехимремстрой" | 300 | - | - | - |  |
| 48 | ООО «Теплоизоляция-1» | 100 | - | - | - |  |
| 49 | ООО Трест «Строймеханизация-1» ОАО «Строймеханизация» | 300 | - | - | - |  |
| 50 | ООО «Вентиляционные технологии» | 100 | Одноквартир. дома: 18 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 51 | ООО СМУ «Эколог» (Стр-во градирен) | 100 | Одноквартир. дома: 14 | - | - | В СЗЗ от ОАО «Сода» |
| 52 | ОАО «Уралмонтажавтоматика» | 300 | - | - | - |  |
| 53 | МУП СС РСУ «Дорожно-озеленительных работ» | 100 | Многоквартир. дома: 1 Одноквартир. дома: 6 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 54 | ООО «Башэлектромонтаж» | 100 | - | - | - |  |
| 55 | Управление механизации | 100 | Одноквартир. дома: 43 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 56 | ГУП «Башхимпромэнерго» | 100 | - | - | - |  |
| 57 | «Спецремстрой» | 100 | Многоквартир. дома: 1 Одноквартир. дома: 8 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 58 | ООО «Газспецстрой» | 100 | - | - | - |  |
| 59 | Мостоотряд №30 | 100 | - | - | - |  |
| 60 | БСТМ | 100 | Многоквартир. дома: 3 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 61 | УПТК - РММ | 300 | - | - | - |  |
| 62 | ООО «Окна -Арт» | 100 | Многоквартир. дома: 10 | Вынос предприятия на новую площадку у южной границы ОАО «Каустик» | Расч.срок |  |
| 63 | ГУП «Уфимтрансстрой» | 100 | Многоквартир. дома: 5 | Вынос предприятия на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 64 | ДСУ -1 | 100 | Одноквартир. дома: 33 | Вынос предприятия на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 65 - 69 | Строительные, строительно-монтажные управления, ремонтно-строительные управления | 100 |  | Вынос ряда предприятий на новые площадки в западную часть города | Расч.срок |  |
| Легкая промышленность |
| 70 | МПКП «Тара» | 50 | Одноквартир. дома: 6 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | 1 очередь |  |
| 72 | ООО «Дружба» | 100 | Многоквартир. дома: 7 | Совершенствование технологии, мероприятия по уменьшению шума | Расч.срок |  |
| 73 | ООО «Стерлитамак-обувь» | 300 | Одноквартир. дома: 50 | - | - | В СЗЗ от ОАО «Сода» |
| Пищевая промышленность |
| 74 | Филиал «Шихан» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» | 300 | Одноквартир. дома: 163 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74-а | Элеватор | 100 | Одноквартир. дома: 27 | - | - | В СЗЗ от филиала «Шихан» |
| 75 | Стерлитамакский молочный комбинат филиал ЗАО «Аллат» | 100 | - | - | - |  |
| 76 | ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» | 100 | Многоквартир. дома: 8 | Совершенствование технологии | Расч.срок |  |
| 76-а | Хлебокомбинат | 50 | Многоквартир. дома: 4 | Уменьшение территории. Совершенствование технологии | Расч.срок |  |
| 77 | Стерлитамакский спиртоводочный комбинат филиал ОАО «Башспирт» | 100 | Многоквартир. дома: 1 Одноквартир. дома: 52 | Уменьшение территории. Совершенствование технологии, мероприятия по уменьшению уровня шума | Расч.срок |  |
|  |  |  |  | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 77-а | Стерлитамакский спиртоводочный комбинат филиал ОАО «Башспирт» (2 площадка) | 100 | - | - | - |  |
| 78 | АО "Стерлитамакский комбинат хлебопродуктов" | 100 | - | - | - |  |
| 79 | ООО "Пивной мир" (Цех пивзавода) | 300 | Многоквартир. дома: 3 Одноквартир. дома: 76 | Изменение технологии производства пива (без солодовен) | Расч.срок |  |
|  |  |  |  | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 80 | Колбасный цех | 50 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обработка древесины |
| 82 | ООО «Мебельная фабрика» | 100 | Одноквартир. дома: 10 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 83 | ИП Боргард Ф.Ф. (мебельная фабрика «Антарес») | 100 | Одноквартир. дома: 5 | Уменьшение территории предприятия. Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 84 | Пилорама, столярный цех | 100 | Одноквартир. дома: 12 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 85 | ООО «Кворум-строй» | 100 | - | - | - |  |
| Электроэнергетика |
| 86 | ООО «БГК» Стерлитамакская ТЭЦ | 500 | - | - | - |  |
| 87 | ООО «БГК» Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 500 | - | - | - |  |
| 88 | Электроподстанция | 300, 50 | - | - | - |  |
|  | Электроподстанция «Юго-Западная» | 50 | Одноквартир. дома: 2 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч.срок |  |
|  | Электроподстанция «Центральная» | 50 | Одноквартир. дома: 4 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч.срок |  |
| 89 | Котельная ЗАО "Стер-ая машиностр.компания" | 300 | - | - | - |  |
| 91 | Тепловые сети | 50 | - | - | - |  |
| 92 | Филиал «Стерлитамакгаз» ОАО «Газ-Сервис» | 50 | Многоквартир. дома: 2 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 93 | МУП «Электросети» | 50 | Многоквартир. дома: 2 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 94 | Градирни | 300 | - | - | - |  |
| 95 | АГРС | 300 | - | - | - |  |
| Объекты и производства агропромышленного комплекса |
| 96 | Конехозяйство, кумысное хозяйство | 100 | Одноквартир. дома: 4 | Вынос предприятия на новую площадку в Стерлитамакский р-н | 1 очередь | В СЗЗ от скотомогильника |
| 97 | Филиал "Инкубаторно-птицеводческая станция Стерлитамакская" ОАО "Башптицепром" | 300 | Одноквартир. дома: 257 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города (или в район) | Расч.срок |  |
| 98 | Теплицы | 100 | - | - | - |  |
| 99 | ФГУП Башсортсемовощ | 50 | - | - | - |  |
| 99-а | Семеноводческая станция по травам | 50 | - | - | - |  |
| 100 | Молочно-товарная ферма | 300 | - | - | - |  |
| 101 | Ашкадарская птицефабрика ДП ГУСП «Башптицепром» | 1000 | - | - | - |  |
| 102 | Подсобное хозяйство, сельхозцех | 100 | - | - | - |  |
| 103 | Совхоз «Рощинский» | 300 | - | - | - |  |
| 153 | Производственные предприятия Отрадовки | 100, 50 | Одноквартир. дома: 32 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| Добыча ископаемых |
| 104 | Карьеры | 300 | - | Рекультивация территории | Расч.срок |  |
| 104-а |  | 1000 | Многоквартир. дома: 71 Одноквартир. дома: 10 | Изменение технологии разработки карьера с доведением СЗЗ до 500 м | Расч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг |
| 105 | Стерлитамакский филиал ГУП «Табигат» | 1000 | - | - | - |  |
| 106 | Станция очистки воды МУП «Межрайкоммунводоканал» | 500 | - | - | - |  |
| 106-а | МУП «Межрайкоммунводоканал» | 50 | - | - | - |  |
| 107 | Стерлитамакский цех ОАО «Башвторцветмет» | 100 | - | - | - |  |
| 108 | Стерлитамакский цех ОАО «Башвтормет» | 100 | - | - | - |  |
| 109 | Насосная станция | 50 | - | - | - |  |
| 110 | Метеостанция | 300 | Одноквартир. дома: 81 | Вынос предприятия на новую площадку в зеленую зону в юго-западную часть города | Расч.срок |  |
| 111 | Очистные сооружения | 1000 | - | - | - |  |
| 113 | АТП, автотранспортные цеха, автобазы | 300 | Многоквартир. дома: 7 Одноквартир. дома: 108 | Вынос АТП (ул.7 Ноября) на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 114 | МБУЗ «Санитарный автотранспорт» | 50 | Одноквартир. дома: 8 | Вынос предприятия на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 115 | ООО «Транспортник» | 100 | Одноквартир. дома: 49 | Вынос предприятия на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 116 | Автодром | 100 | Одноквартир. дома: 26 | Вынос ряда предприятий (ул.Шаймуратова, ул.Добролюбова) на новые площадки в западную часть города | Расч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 117 | ПМК | 100 | Одноквартир. дома: 40 | Вынос ряда предприятий (ул.Элеваторная, ул.Глинки) на новые площадки в пос.Строймаш | Расч.срок |  |
| 118 | Транспортный участок МУП "ДЕЗ" | 100 | - | - | - |  |
| 119 | Центральная нефтебаза Стерлитамакский филиал ОАО «Башкирнефтепродукт» | 500 | Многоквартир. дома: 68 Одноквартир. дома: 102 | Вынос предприятия на новую площадку в северную часть города | 1 очередь |  |
| 120 | Автовокзал | 300 | Многоквартир. дома: 7 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 121 | МП «Быттранссервис» | 100 | - | - | - |  |
| 122 | Автосервис, СТО | 100 | - | - | - |  |
| 123 | АЗС | 100 | Многоквартир. дома: 5 Одноквартир. дома: 33 | Для АЗС №№ 066, 26, 074, «Гоголевская», «Геологическая» предусмотреть систему закольцовки паров бензина с доведением СЗЗ до 50 м | Расч.срок |  |
| 124 | АГЗС | 100 | - | - | - |  |
| 125 | МУП «СТУ» | 100 | Одноквартир. дома: 16 | Уменьшение территории, организация отстойно-разворотной площадки троллейбусов с доведением СЗЗ до 50 м | Расч.срок |  |
| 126 | Троллейбусное депо | 300 | - | Вынос ремонтной базы на новую площадку в западную часть города; доведение СЗЗ до 100 м | Расч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 127 | Гаражи индивидуального автотранспорта | 50 | Многоквартир. дома: 58 Одноквартир. дома: 8 | Частичная замена боксовых гаражей на многоуровневые автостоянки индив. автотранспорта | Расч.срок |  |
| 128 | Автостоянка | 50 | - | - | - |  |
| 129 | Мастерские | 50 | Многоквартир. дома: 1 Одноквартир. дома: 14 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации |  |  |
| 130 | ООО «Квинта-пласт» (склады) | 50 | Многоквартир.дома: 4 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 131 | Склад сжиженного газа | 1000 | Многоквартир.дома: 211 Одноквартир.дома: 256 | Вынос предприятия на новую площадку в северную часть города | Расч.срок |  |
| 132 | Склад угля | 500 |  | Вынос предприятия на новую площадку в северный промрайон | Расч.срок |  |
| 133 | База ОАО "Химреактивы" | 300 | Многоквартир. дома: 7 Одноквартир. дома: 60 | Вынос предприятия на новую площадку в северный промрайон | Расч.срок |  |
| 134 | Склад нефтепродуктов, мазутохранилище | 500 | Одноквартир.дома: 4 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч.срок |  |
| 135 | Склад жидкого топлива | 500 | - | - | - |  |
| 136 | Овощная база | 50 | - | - | - |  |
| 137 | База приема вторсырья | 100 | - | - | - |  |
| 137-а | Пункт приема вторсырья | 50 | - | - | - |  |
| 138 | Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза | 50 | Одноквартир.дома: 7 | Ликвидация предприятия | 1 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 138-а | База Башпотребсоюза | 50 | - | Вынос предприятия на новую площадку в южный промрайон | Расч.срок |  |
| 139 | База ПТЖХ, ЖКО, управления ЖКХ | 100 50 | - | - | - |  |
| 140 | Склады-холодильники | 100 | - | - | - |  |
| 141 | МУП «Плодовощ» | 50 | - | - | - |  |
| 142 | Базы, склады | 100, 50 | Одноквартир.дома: 6 | Уменьшение территорий предприятий по ул.Мостовой, ул.Днепровской | Расч.срок |  |
| 143 | ЗАО "Сиаф-прибор" | 50 | - | - | - |  |
| 144 | Городская ветстанция, ГУ | 100 | - | - | - |  |
| 146 | ОАО «Химпромснаб» | 50 | - | - | - |  |
| 147 | «Башфармация», ГУП Стерлитамакский филиал | 50 | - | - | - |  |
| 148 | Депо | 300 | Многоквартир. дома: 36 Одноквартир. дома: 70 | Уменьшение территории предприятия, частичный вынос жилых домов из СЗЗ, перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 149 | Площадка рекультивации нефтешламов | 500 | - | - | - |  |
| 150 | Исправительно-трудовая колония | 100 | - | - | - |  |
| 151 | Следственный изолятор | 100 | - | - | - |  |
| 152 | Детский приемник | 100 | - | - | - |  |
| 154 | Скотомогильник | 1000 | Одноквартир.дома: 102 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 154-а | Скотомогильник | 1000 | Многоквартир. дома: 11 Одноквартир. дома: 113 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации |  |  |
| 155 | 3-й отряд ОАО «Сода» | 100 | - | - | - |  |
| Обработка животных продуктов |
| 156 | МУП Стерлитамакское районное пимокатное производство | 50 | Одноквартир.дома: 5 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Перспектива |  |
| Недействующие предприятия |
| 71 | ООО Фабрика «Одежда» | - | - | - | - | Переоборудование капитальных зданий на общественную функцию |
| 81 | Мебельная фабрика «Медведь» | - | - | - | - |  |
| 157 | ОАО «Ново-Стерлитамакский мясокомбинат» | - | - | - | - |  |

Примечание:

1.Количество жилых домов, попадающих в СЗЗ, определено по каждому предприятию

2..Необходима реконструкция птицефабрики «Ашкадарская» или ее вынос в район по результатам технико-экономического обоснования

Планировочные мероприятия по охране воздушного бассейна:

- Проектом корректировка Генерального плана городского округа город Стерлитамак в качестве основного направления территориального развития выбрано Западное и Юго-Западное направления, т.е. наиболее безопасные в экологическом отношении;

- Создание программы и реализация по выселению жителей п. Первомайский и п.Строймаш из экологически неблагоприятных районов;

- меридиональная трассировка улиц на новых территориях для аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- параметры проектируемых улиц соответствующие их классификации, их озеленение;

- строительство магистрали непрерывного движения и сокращения количества перекрестков, регулируемых светофором;

- строительство жилых зданий вне санитарно-защитных зон;

- в целях выноса транзитного и грузового движения автотранспорта за пределы селитебных территорий - объезд города с южной, восточной и северной сторон, закольцовывая город совместно с дорогой Уфа — Оренбург (расчетный срок);

- вынос продуктопроводов в западной части за пределы городской черты (расчетный срок);

- строительство объездной линии железной дороги для перевозки опасных грузов за пределами города южнее с.Бол.Куганак до ж/д станции Аллагуват (расчетный срок);

- электрификация железной дороги (1-я очередь строительства);

- вынос части предприятий за пределы селитебных территорий (см. предыдущую таблицу).

- Создание единой системы озеленения и членение жилых массивов зелеными коридорами.

К инженерно-техническим мерам по охране воздушного бассейна относятся:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на предприятиях, доведение до 0,8 ПДК на границе СЗЗ;

- строительство производства по выпуску строительных материалов (бесцементных вяжущих, газобетона, силикатного кирпича, штукатурного раствора, минеральных наполнителей в асфальтобетон) из отходов ОАО «Сода» (1-я очередь строительства) с последующей ликвидацией «белых морей» и рекультивацией территории (в течение 40-50 лет) ;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников выбросов газо-, пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятий.

К организационным мерам по охране воздушного бассейна относятся:

- контроль за работой автотранспорта;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Включение городов Салават и Ишимбай в единую со Стерлитамаком систему мониторинга.

8.2. Охрана водных ресурсов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Согласно данным СТУ Минэкологии РБ всего водоотведение в 2008г. По г.Стерлитамаку составило 107,768 млн.м3 сточных вод, в том числе в поверхностные водоемы — 105,05 млн.м3, из которых:

- нормативно-чистые (без очистки) — 19,003 млн.м3;

- нормативно очищенные — 2,779 млн.м3;

- загрязненные — 83,268 млн.м3, из них без очистки — 0,031 млн.м3, недостаточно очищенные — 83,237 млн.м3.

Наиболее крупными источниками антропогенного воздействия на окружающую среду по массе сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты являются ОАО «Сода» - 86,6% от массы сброса загрязняющих веществ по республике, ЗАО «Каустик» - 5,7% .

Нагрузка на водные объекты г.Стерлитамак в 2008 г.

| Забрано свежей воды | Сброшено сточных вод | Сброшено загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| Объем, млн.м3 | % от объема забранной воды по РБ | Объем, млн.м3 | % от объема сброшенных сточных вод по РБ | Масса сброса загрязняющих веществ, тыс.т | % от массы сброса загрязняющих веществ по РБ |
| 135,79 | 16,5 | 104,93 | 19,2 | 1591,24 | 92,4 |

Государственный контроль и надзор за охраной и использованием водных ресурсов в 2008г. в Республике Башкортостан осуществлялся Минэкологии РБ, мониторинг проводится Бельским водохозяйственным управлением.

Качество водных ресурсов. Поверхностные воды.

1.Река Белая. Качество воды реки Белая в г.Стерлитамак наблюдалось в 2х створах: фоновом и контрольном. В фоновом створе г.Стерлитамак на качество воды влияли сбросы предприятий городов Салават и Ишимбай.

В 2008 году средний коэффициент комплексности загрязненности воды незначительно возрос с 39% до 42%. Снизились значение по УКИЗВ с 3,92 до 3,62 и число КПЗ с 1 до 0. Класс качества воды сменился с 4-го «а» («грязная») на 3-ий «б» («очень грязная»).

Наиболее загрязненной, оцениваемой 4-м классом качества, разрядом «а», сохранялась вода ниже города Стерлитамак, где река Белая испытывала наибольшую антропогенную нагрузку, подтверждаемую значением УКИЗВ – 4,59. Средний коэффициент комплексности загрязненности воды мало изменился по сравнению с предшествующим годом и составил 45,4%, а максимальный – 67%.

2.Река Ашкадар – небольшой левобережный приток, впадающий в р.Белая в черте г.Стерлитамак.

На качество воды в реке оказывали влияние сточные воды предприятий города, а также неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса и нефтегазодобычи.

В 2008 году марганец сохранился как критический показатель загрязненности, за счет которого по-прежнему качество воды в реке оценивалось 4-ым классом качества разряда «а» («грязная») со значением УКИЗВ 4,69. По комплексу характеризуемых веществ незначительно понизился среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности до 43%, который в отдельные месяцы достигал 60%.

Ниже нормы наблюдались соединения цинка и никеля, азота нитритного и нитратного.

3.Река Селеук – небольшой правобережный приток р.Белой, загрязняется неорганизованными сбросами с объектов ОАО «АНК «Башнефть» - «Башнефть-Ишимбай» и предприятий агропромышленного комплекса.

В 2008 году среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности стабилизировался до 33%, значение УКИЗВ до 3,64; однако качество воды в реке, оцениваемое по комплексу характеризующих веществ, улучшилось, класс качества воды сменился с 4-ого разряда «а» («грязная») на 3-ий разряд «б» («очень загрязненная»).

Значения хлоридов, соединений азота и цинка не превышали ПДК.

В соответствии с п.4 ст.65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Согласно приложению №2 к постановлению Кабинета Министров РБ от 07.09.2008г. №187 протяженность рек составляет:

- реки Белая — 1430 км;

- река Стерля — 75 км;

- река Ашкадар — 165 км;

- река Селеук — 90 км;

- река Ольховка — до 10 км.

Таким образом, ширина водоохранных зон рек Белая, Ашкадар, Селеук и Стерля составляет 200 м, водоохранная зона р.Ольховка - 50 м.

В пределах водоохранной зоны хозяйственная деятельность регламентируется водным Кодексом РФ.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Мониторинг за качеством питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения города осуществляется в 2-х точках, охватывающих Берхомутский и Ашкадарский водозаборы, являющиеся основным водоисточником, обеспечивающими питьевой водой население города Стерлитамак.

Основная проблема обеспечения населения питьевой водой - повышенная мутность Берхомутского водозабора. В течении 3-х лет исследовано 30 проб воды с Ашкадарского водозабора, из них по мутности не соответствовало – 2 пробы (6,6%), а из 30 исследованных проб воды Берхомутского водозабора по мутности не соответствовало – 5 (16,6%).

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

- изменение границы территории ОАО «Сода» до границы водоохранной зоны от р.Белая с устройством дамбы (1-я очередь строительства) с последующей ликвидацией «белых морей» и рекультивацией территории (расчетный срок);

- в соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков, перед выпуском их в водоприемник предусматривается устройство очистных сооружений закрытого типа «Комплекс очистных сооружений ливневого стока (КОС ЛС) «Дамба», разработанного ООО НПП «Полихим». Площадки для КОС ЛС запроектированы: на берегу р.Белая около существующих градирен, на берегу р.Ашкадар в месте впадения ее в р.Белая, на берегу р.Ольховка по ул. В.Ф.Кузьмина;

- в южной промзоне размещение площадки под снегоплавильный пункт;

- реконструкция БОС с использованием технологии биоблоков с последующей доочисткой на специальных фильтрах и обеззараживанием на ультрафиолетовой установке, строительство локальных очистных сооружений на предприятиях города;

- сооружение объекта по снижению мутности питьевой воды;

- строительство набережных и дамб вдоль рек Белая, Стерля, Ольховка;

- установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

- устройство установленных мест для купания (пляжей) на берегах рек Ашкадар, Белая;

- озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- для оперативного контроля качества потребляемой и отводимой воды установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой;

- обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружениях, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей;

- внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение обратного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

- контроль над соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Зоны санитарной охраны водозабора показаны на чертеже ГД -3 «Карта комплексной оценки территории. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

8.3. Охрана почв, растительности, лесов

В ГО г.Стерлитамак и его окрестностях комплексные исследования по определению последствий техногенного загрязнения почвенного покрова проводятся с 1987 года.

В 2008-2009 гг. СП УГАК проведен отбор проб почвы на территориях СЗЗ промпредприятий ЗАО «Каустик», ЗАО «Каучук», ОАО «Сода».

Наличие нефтепродуктов, тяжелых металлов, хлорорганических соединений на территории СЗЗ ЗАО «Каустик».

|  | бенз(а)-перен | гекса-хлор-бензол | дихлор-этан | хлороформ | трихлорэтилен | перхлорэтилен | тетрахлорэтан | трихлорэтан | четыреххлористый углерод | хлористый метилен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 г. | 1,6 ПДК | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 2009 г. | 1,26 ПДК | 4,7-5,2 ОДК |  | + | + | + | + | + | + | + |

На территории СЗЗ ЗАО «Каучук» отбор проб проводился на нефтепродукты, ртуть, тяжелые металлы. В 2008 г. обнаружено превышение норм бенз(а)перена 3,5 ПДК (северная граница СЗЗ); 2-3,5-ти кратное превышение фонового содержания бензола (южная, восточная и северная границы СЗЗ); 2-х кратное превышение фонового содержания ДДТ и его метаболитов (Южная и северная границы СЗЗ); присутствие ряда органических загрязнений, не обнаруженных в почвах фоновой территории (хлороформ, тетрахлорэтан, стирол). В 2009 г. обнаружено превышение норм содержания хрома 1,1 ПДК (северная граница СЗЗ); 2-х кратное превышение фонового содержания хлороформа (северная граница СЗЗ); 3-х кратное превышение фонового содержания хлористого метилена (северная граница СЗЗ); присутствие ряда органических загрязнений, не обнаруженных в почвах фоновой территории (трихлорэтилен, перхлорэтилен, тетрахлорэтан, нафталин).

Наличие сульфатов, хлоридов, нефтепродуктов, ртути и тяжелых металлов на территории СЗЗ ОАО «Сода».

|  | Подвижная форма свинца | Валовое содержание общего хрома |
| --- | --- | --- |
| 2008 г. | 1,2 ПДК | 1,6 ПДК |
| 2009 г. | - | - |

Все исследованные в течении 3-х лет пробы почв (32), отобранные в мониторинговых точках на территории жилой зоны, соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, вы том числе и по содержанию ртути (по содержанию ртути по результатам лабораторных исследований – менее предела обнаружения).

В 2008 году проведена коллегия главы Администрации городского округа город Стерлитамак «Об обращении с бытовыми и медицинскими отходами», одним из пунктов постановления Администрации по решению коллегии от 24.10.2008г. № 1720 – строительство мусороперерабатывающего комплекса, что учтено Проектом корректировки Генерального плана городского округа город Стерлитамак.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий программы управления;

- строительство мусороперерабатывающего предприятия по проекту прошедшему экологическую экспертизу;

- борьба с эрозией и оврагообразованием;

*    вынос за пределы селитебных территорий транзитного грузового автомобильного транспорта и опасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Кроме того, в жилых зонах, включая зоны повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния почвы.

Проектом предусматривается закрытие действующих скотомогильников «Заашкадарский» и в СНТ «Южный» и проектирование новой площадки у северной границы города.

Одним из направлений охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием.

Благоустройство оврагов, отводимых под зеленые насаждения общего пользования, включает:

- засыпку отвершков для прекращения дальнейшего роста оврага;

- каптаж родников с отводом и использованием для питьевых и поливочных нужд;

- устройство гасителей энергии в виде запруд из наброски камня или земляных плотин;

- во избежание размыва дна предусматривается прокладка железобетонных лотков.

Овраги, попадающие в зону жилой застройки, подлежат засыпке, с предварительной прокладкой по дну дренажных труб.

Кроме того, организация отвода поверхностных стоков будет препятствовать дальнейшему обрушению береговых склонов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

Проектом отведены территории для лесопитомника, перевод части лесов в черте города в категорию лесопарков. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющих средоохранное и средоформирующее значение.

8.4. Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в городе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 КВ. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 КВ - 20 м, для ВЛ 35 КВ - 15 м. Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости трансформаторов и составляют: от электроподстанции ЮПП — 300 м, от остальных 50 м.

Проектом предусмотрена прокладка ЛЭП 110 по проектируемой городской магистрали в западной и юго-западной частях города, вынос жилых домов из коридоров ЛЭП 110 КВ, реконструкция электроподстанции «Центральная», «Юго-Западная». При этом электроподстанция «Центральная» запроектирована закрытого типа.

8.5. Санитарная очистка

В настоящее время в ГО г.Стерлитамак по заказу Администрации ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами», разработал проект «Генеральная схема очистки города Стерлитамака» (г.Москва, 2004г.). Срок действия данного проекта охватывает период до 2014 года, по истечении которого проект подлежит корректировке.

В соответствии с проектом на основании анализа условий ГО г.Стерлитамак целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания отходов: извлечение утильных фракций (приемно-заготовительная база вторсырья) – складирование неутильных фракций (полигон ТБО).

С ростом численности населения возрастет целесообразность строительства, мусороперерабатывающего завода.

Основным подразделением Стерлитамакского филиала ГУП «Табигат» РБ является полигон ТБО, расположенный в Северной промышленной зоне г.Стерлитамака. Полигон является природоохранным сооружением, предназначенным для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения отходов. Полигон состоит их трех очередей площадью 19,44 га, на сегодняшний день эксплуатируется I очередь.

Площадь I очереди полигона по проекту (котлован для захоронения и хоз.зона) составляет 5,91га.

На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, сортировка, размещение, уплотнение, изоляция поступающих отходов.

На полигон принимаются бытовые отходы населения города и предприятий (организаций) различных форм собственности, а также часть производственных отходов (IV-V классов опасности) промышленных предприятий. По состоянию на 01.01.2010г. объем захороненных отходов за период сентябрь 2001 года – декабрь 2009 года  составляет (согласно принятым отчетам 2ТП-отходы) 771470 тонн отходов. На сегодняшний день размещение отходов ведется выше уровня «дневной поверхности».

На участке демеркуризации ведется прием, временное хранение и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от сторонних организаций города Стерлитамак и городов Башкирии.

На площадку временного хранения промасленных отходов ведется прием отходов от сторонних организаций города Стерлитамак и городов Башкирии с целью последующей утилизации (сжигания) на установке «Форсаж-2М».

В соответствии с программой экология и природные ресурсы ГО г.Стерлитамак в 2010 году  завершается рекультивация старой городской свалки. До 2012 года запланировано строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью 100 тыс. тонн/год, организация минипроизводств по переработке транспортных шин, внедрению современных методов обеззараживания медицинских отходов класса Б, В термическим способом.

В данном проекте накопления твердых бытовых отходов расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Бытовые отходы

| Наименование отходов | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | На 1 чел./год | Всего в год | На 1 чел./год | Всего в год |
| Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий | 280 | 82600 тыс.кг | 1400 | 413000 тыс.л. |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 60х105кг | 8 | 80х105кг |
|  |  | 88,6 тыс.т/год |  | 42,1 тыс.т/год |

На расчетный срок предусмотрено полное канализование малоэтажного индивидуального жилого фонда.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

295 т.чел.х50кг/год = 14,75 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Проектом предлагается раздельный сбор и вывоз отходов. Для этого потребуется 425 контейнеров (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается), 35 бункеров, 4 мусоровоза.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно, градостроительного кодекса.

Для размещения снегоплавильных установок с очисткой стоков предложены 2 площадки – в южной и северной промзонах.

8.6. Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в республике в целом остается удовлетворительной и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Фоновое значение радиоактивного загрязнения почвы для территории республики в 2003-2008 гг. не превышали по Цезию 137-3,7 кБк/м2, по Стронцию 90 – 1,85 кБк/м2.

Проведенные в 2004-2008 годах исследования проб воздуха, почвы, воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание радионуклидов не выявили ни одного случая превышения гигиенических нормативов.

На территориях, прилегающих к ГО г.Стерлитамак, имеются три объекта, при сооружении и эксплуатации которых проводились подземные ядерные взрывы (Грачевское месторождение НГДУ «Ишимбайнефть», объект «Кама-I», объект «Кама - II», ОАО «Сода»).

Результаты многолетних геофизических изменений и анализы химического состава проб, отбираемых пластовых вод показали отсутствие перетоков закачиваемых промышленных стоков в вышележащие горизонты. Радиационный контроль на промышленных площадках осуществляются службами радиационной безопасности в соответствии с технологическими регламентами.

8.7 Здоровье населения

По данным Башкортостанстата на 01.01.2010 года в городе Стерлитамак проживало 271540 человек постоянного населения.

За 2009 год и 6 месяцев 2010 г. в городе показатели: рождаемость – 14,3 на 1000 населения (РБ – 13,8), смертность : 2009г. – 11,2 на 1000 населения (РБ – 13,3); 6 месяцев 2010г. 11,0 (H< - 13.3). Естественный прирост населения составил 3,3 на 1000 населения (РБ естественный прирост 0,5).

По предварительным данным РДКБ за 6 месяцев 2010г. показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми 3,6 (РБ – 6,3).

За 6 месяцев 2010 г. случаев материнской смертности не зарегистрировано.

Общая заболеваемость по обращаемости населения на 100000 населения соответствующего возраста за 6 месяцев 2010г.: среди детей – 162238,3 (РБ – 126845,5); подростков – 158616,0 (РБ – 132852,0); взрослых – 88681,3 (РБ – 95477,0).

Впервые выявленная заболеваемость на 100000 населения соответствующего возраста за 6 месяцев 2010г.: среди детей – 133581,6 (РБ – 91040,4); подростков – 104253,6 (РБ – 78102,1); взрослых 31170,3 (РБ – 32542,5).

В текущем году за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- общая заболеваемость среди детей возросла на 4,8%, среди подростков – на 10,6%, среди взрослых снизилась на 2%;

- впервые выявленные заболеваемости среди детей  возросла на 3,5%, среди подростков – на 1,6%, среди взрослых снизилась на 11,9%.

Медицинскую помощь в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 году оказывали 813 врача и 2505 средних медработников.

Показатель обеспеченности на 10 тыс. человек населения составил:

врачами – 29,9 (РБ – 38,7); средним медицинским персоналом – 92,3 (РБ – 103,6).

Укомплектованность составила: врачами (физическими лицами) – 50,80% (РБ – 57,32) при коэффициенте совместительства 1,95 (РБ – 1,57); средним медицинским персоналом – 76,63% (РБ – 76,28%) при коэффициенте совместительства 1,30 (РБ – 1,26).

Доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста, составила6 врачей – 94,7% (РБ – 91,5%); среднего медицинского персонала – 95,2% (РБ – 92,4%).

По состоянию на 01.07.2010 года потребность во врачах- \специалистах составляет 117 человек, а средних медицинских работников – 17 человек.

На 30.06.2010 года функционировало 19 учреждений здравоохранения, из них 18 лечебно-профилактических учреждений (все являются юридическими лицами), общей мощностью на 8360 посещений в смену и 1854 сметными койками, из них круглосуточных – 1854.

За 2010 год коечная сеть уменьшилась на 151 круглосуточных коек.

В городе имеются 5 городских больниц, 1 больница детская, 1 больница инфекционная, 1 врачебно-физкультурный диспансер, 3 поликлиники, 3 стоматологические поликлиники, 1 станция скорой и неотложной помощи, 2 санатория, 1 МАУ «Медицинский центр», 1 центр мед. профилактики.

За 2010 год сеть учреждений здравоохранения не изменилась.

ФАПов в городе нет.

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, составляет 74,6%, что больше среднего значения по МО РБ (62,6%).

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, составляет 68,9%, что больше среднего значения по МО РБ (68,1%).

Заболеваемость онкологическими заболеваниями (на 100000 нас.) в 2009 году составила 273,6 (по РБ – 275,7), из них с 4 стадией заболевания – 25,3 (по РБ – 24,7). Состоит больных на диспансерном учете у онкологов свыше 5 лет 55,3% (по РБ 58,1%). Смертность больных (на 100000 нас.) от злокачественных новообразований в 2009г. составила – 150,9 (по РБ – 148,1).

Заболеваемость туберкулезом на (100000 нас.) в 2010г. составила – 45,6 (по РБ – 40,1), из них в фазе распада – 17% (по РБ – 33,7%).

Заболеваемость наркологическими болезнями на 100000 нас. в 2009 году составила 163,1 (по РБ – 118,7%).

Смертность на дому от всех причин на 100000 чел. соответствующего возраста 18-65 лет (158,2) на 17,3% меньше среднего значения по муниципальным образованиям РБ (191,2), в возрасте 0-17 лет (7,4) на 17,8% меньше среднего значения по МО РБ (9,0).

Система мониторинга  за состоянием окружающей среды, сокращение выбросов вредных веществ до уровня ПДК – важнейший аспект сохранения здоровья нации.

Переселение жителей п.Первомайский и п.Строймаш из экологически неблагоприятного района – одна из задач в этом направлении.

В целях совершенствования системы медицинского обслуживания населения проектом предусмотрено размещение дополнительных учреждений здравоохранения в соответствии с нормативными радиусами обслуживания. В жилых районах Западные и Юго-Западный предусмотрены территории для размещения крупных медицинских центров, а также сеть поликлиник  в соответствии с расчетами. Предлагается создать медицинский центр в п.Первомайский, обеспечивающий обслуживание рабочих смен северной промзоны. На расчетный срок уровень обеспечения населения поликлиниками составит 37 посещений в смену на 1000 жителей, больницами – 11,7 коек.

Проектом предлагается вынос тюрьмы из центра города, что позволит снять напряженность с заболеванием туберкулезом.

Запроектирована сеть спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, а также дополнительный санаторий профилакторий в юго-западном районе.

Глава IX. Мероприятия по реализации генерального плана.

Первая очередь строительства

Для реализации проектных предложений развития ГО г.Стерлитамак на срок до 2030г. предлагаются следующие мероприятия:

| №№ | Мероприятия | Сроки реализации | Инвестиции | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка инвестиционного проекта развития ГО г.Стерлитамак на период до 2030г. | 2011г. | Городской бюджет |  |
| 2 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий микрорайонов: 1) «Южный», «Юго-Западный», «Комсомольский», «Коммунистический» | 2010-2015гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков |  |
|  | 2) «Западный», «Отрадовка» | 2015-2030гг. | « |  |
| 3 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий Северной и Южной промзоны. | 2011-2015гг. | « |  |
| 4 | Разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий. | 2010-2011гг. | Средства предприятий | Решение Совета ГО г.Стерлитамак №2-4/323 от 08.12.2009г. |
| 5 | Разработка программ по переселению жителей из санитарно-защитных зон, в т.ч. п.Первомайский и Строймаш | 2011-2012гг. | Городской и Федеральный бюджет |  |
| 6 | Разработка проекта реконструкции исторического центра | 2011-2012гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков | С учётом налоговых льгот |
| 7 | Разработка ПП территорий, прилегающих к магистрали непрерывного движения | 2015-2030гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков |  |
| 8 | Разработка проектной документации по строительству объездной железной дороги и ее электрификация | 2010-2015гг. | Федеральный и республиканский бюджет |  |
| 9 | Разработка проектов и строительство объездных дорог, улично-дорожной сети, путепроводов, развязок, пешеходных переходов | 2010-2015гг. | Городской и республиканский бюджет |  |
| 10 | Вынос продуктопроводов | 2015-2030гг. | Городской и республиканский бюджет, средства владельцев сетей |  |
| 11 | Строительство жилых, социальных, культурно-бытовых и коммунальных объектов. Разработка концепции благоустройства и комплексного оформления городских улиц | 2010-2030гг. | Городской и республиканский бюджет, средства частных застройщиков |  |
| 12 | Вынос ЛЭП 110кв в Западной части города | 2015-2030гг. | Городской бюджет |  |
| 13 | Перевод с/х земель в земли поселения в районе «Отрадовка», включение в городскую черту села «Отрадовка» и микрорайона «Раевский» | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 14 | Вынос предприятий из исторического центра и жилых зон, в том числе режимных объектов | 2010-2030гг. | Городской бюджет, средства инвесторов |  |
| 15 | Защита территорий от подтопления | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 16 | Инвентаризация существующей сети ливневой канализации, проектирование новых систем. Строительство очистных сооружений ливневой канализации | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 17 | Реконструкция существующей и проектирование новых сетей водопровода и канализации | 2010-2030гг. | Городской бюджет |  |
| 18 | Строительство очистных сооружений от мутности на водозаборе «Берхомут» | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 19 | Реконструкция системы обеззараживания на Ашкадарском водозаборе | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 20 | Внедрение современных систем очистки бытовых и промышленных стоков | 2010-2030гг. | Городской бюджет, средства промышленных предприятий |  |
| 21 | Строительство электрических подстанций «Спартак» 2х40 МВА, в Заашкадарье – 2х10 МВА | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 22 | Реконструкция подстанции Юго-западная и Центральная | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 23 | Строительство новых и реконструкция существующих ЛЭП | 2010-2030гг. | Городской бюджет |  |
| 24 | Строительство котельной в поселке «Шах-Тау» | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 25 | Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей | 2010-2030гг. | Городской бюджет |  |
| 26 | Строительство новых и реконструкция существующих газовых сетей | 2010-2030гг. | Городской бюджет |  |
| 27 | Строительство новых и реконструкция существующих газовых сетей | 2010-2030гг. | Городской бюджет |  |
| 28 | Строительство новых и реконструкция существующих газовых сетей | 2010-2030гг. | Городской бюджет |  |
| 29 | Совершенствование системы мониторинга окружающей среды | 2010-2030гг. | Республиканский и городской бюджет, средства промышленных предприятий |  |
| 30 | Строительство мусороперерабатывающего предприятия | 2010-2015гг. | ГУП «Табигат» |  |
| 31 | Организация производства по утилизации отходов ОАО «Сода» (ликвидация «белых морей»), рекультивация территорий | 2010-2015гг. | ОАО «Сода», средства инвесторов |  |
| 32 | Совершенствование технологических процессов, внедрение новых технологий, в т.ч. сокращение водопотребления на промышленных предприятиях | 2010-2030гг. | Средства промышленных предприятий |  |
| 33 | Организация береговой полосы вдоль всех рек, организация городских пляжей | 2010-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 34 | Озеленение проектируемых рекреационных и санитарно-защитных зон | 2010-2030гг. | Городской бюджет и средства предприятий |  |

Первая очередь строительства выделена как этап реализации генерального плана сроком до 2020г. (10лет).

При расчете объемов строительства на 1 очередь учтены объемы ежегодного ввода жилья.

На первую очередь предлагаются территории жилищного строительства в границах городской черты; объекты обслуживания на 1 очередь предлагаются повседневного обслуживания. Строительство объектов районного и городского значения предлагается на расчетный срок.

Ориентировочная стоимость жилищного строительства на 1 очередь рассчитана по укрупненным показателям:

| Наименование | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- |
| 1.Жилищное строительство | 30972,0 |
| 2.Культурно-бытовое строительство | 15486,0 |
| 3.Инженерное обеспечение и улицы | 15486,0 |
| Итого | 61944,0 |

Для реализации проектных решений необходима разработка инвестиционного проекта на весь период реализации генерального плана ГО г.Стерлитамак, как целостного инвестиционно-градостроительного документа, состоящего из отдельных инвестиционных комплексов с указанием внешних связей, периодов, стоимости и условий реализации. Инвестиционный проект должен иметь обоснование по требуемым ресурсам и ожидаемым результатам, с правилами регулирования отношений между местными органами власти и инвесторами.

Глава X. Основные технико-экономические показатели

| NN п/п | Показатели | Единица измерения | Совре- менное состоя- ние на 2009г | Первая очередь строи- тельства 2020г. | Расчет- ный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель ГО г.Стерлитамак в установленных границах | га/кв.м на чел. | 10852 403,1 | 11000 390,1 | 13319 451,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - жилых зон, всего | га/% | 3740 34,5 | 4164 37,8 | 5157 38,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | Секционная многоквартирная застройка | -"- | 2982 27,5 | 3213 29,2 | 3420 25,7 |
|  | Индивидуальная застройка | -"- | 758 7,0 | 951 8,6 | 1495 11,2 |
| 1.1.2 | - общественно-деловых зон | -"- | 445 4,1 | 469 4,3 | 669 5,0 |
| 1.1.3 | - производственных зон | -"- | 2885 26,6 | 2885 26,2 | 2920 21,9 |
| 1.1.4 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 559 5,2 | 559 5,5 | 1296 9,7 |
| 1.1.5 | - рекреационных зон | -"- | 711 6,5 | 750 6,8 | 1039 7,8 |
| 1.1.6 | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 1339 12,3 | 992 9,0 | 227 1,7 |
| 1.1.7 | - зон специального назначения | -"- | 36 0,3 | 36 0,3 | 75 0,6 |
| 1.1.8 | - санитарно-защитного озеленения | -"- | 107 1,0 | 107 1,0 | 1323 10,0 |
| 1.1.9 | - иных зон | -"- | 1032 9,5 | 998 9,1 | 607 4,6 |
| 1.2 | Из общей площади земель территории общего пользования |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/% | 111 1,0 | 150 1,4 | 468 3,5 |
|  | - то же на 1 чел. | м2/чел | 4 | 5,3 | 15,9 |
|  | - улицы магистральные | га/% | 190 1,8 | 230 2,1 | 920 6,9 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | 225,5 2,1 | 234,5 2,1 | 334,5 2,5 |
| 1.3 | Из общей площади земель всего территории резерва для развития | -"- | - | - | 242 1,8 |
| 1.4 | Из общего количества земель |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - земли федеральной собственности | -"- | 576 5,3 | 576 5,3 | 576 4,3 |
| 1.4.2 | - земли государственной муниципальной собственности | -"- | 10043 92,6 | 9901 90,0 | 11913 89,5 |
| 1.4.3 | - земли частной собственности | -"- | 233 2,1 | 523 4,7 | 830 6,2 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 269,2 | 282,0 | 295,0 |
| 2.1 | Показатели естественного движения населения | Тыс.чел. |  |  |  |
|  | - прирост | -"- | +0,34 | +0,4 | +0,5 |
|  | - убыль | -"- | - | - | - |
| 2.2 | Показатели миграции населения |  |  |  |  |
|  | - прирост | -"- | +1,09 | +0,6 | +0,5 |
|  | - убыль | -"- | - | - | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения (всего на 01.01.2008г. Моложе трудоспособного) | тыс.чел./% | 268,3 100 | 282 100 | 295 100 |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 46,47 17,3 | 49,35 17,5 | 51,63 17,5 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- | 175,32 65,3 | 183,3 65 | 191,75 65 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 46,51 17,4 | 49,35 17,5 | 51,63 17,5 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел./% | 94,15 100,0 | 101,52 100,0 | 112,1 100,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | тыс.чел./ % от численности занятого населения | 64,25 68,2 | 70,5 69,4 | 79,65 71,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность | -"- | 30,07 31,9 | 32,1 31,6 | 34,45 30,7 |
|  | строительство | -"- | 9,66 15,1 | 9,6 9,5 | 11,45 10,3 |
|  | сельское хозяйство | -"- | 0,07 0,1 | 0,12 0,1 | 0,12 0,1 |
|  | прочие | -"- | 24,45 26,0 | 28,68 28,2 | 33,63 30,0 |
|  | - в непроизводственной сфере | -"- | 29,9 31,8 | 31,02 30,6 | 32,45 28,9 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | Тыс. единиц | 94,0 | 97,2 | 101,7 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир, тыс.штук | 5357,2 103,2 | 6345 119,09 | 7375 135,36 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | В многоквартирной секционной застройке, в том числе | Тыс.м2 тыс.кв-р | 4702,5 94,5 | 5603,75 109,1 | 6538,37 124,48 |
|  | - в домах (9 и более эт.) | -"- | 1759,5 36,5 | 2565,45 49,85 | 3370,85 63,93 |
|  | - 4-5 этажных домах | -"- | 2638,5 52,0 | 2776,2 54,1 | 2947,6 56,3 |
|  | - в -3 этажных домах | -"- | 304,5 6,0 | 262,1 5,2 | 219,92 4,3 |
| 3.2.2 | В индивидуальных жилых домах | -"- | 654,7 8,7 | 701,25 9,39 | 836,63 10,88 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | м2 квартир | - | 44,6 0,91 | 158,73 3,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - техническому состоянию | тыс.кв.м общей площади квартир % | - | 44,6 28,0 | - |
| 3.3.2 | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, реконструкция и пр.) | -"- | - | - | 114,13 72,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд в границах существующей городской черты | тыс. кв.м общей площади квартир, тыс.штук | 5357,2 103,2 | 5312,6 102,29 | 5198,47 99,98 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- |  | 1032,4 16,8 | 1044,9 16,98 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности - всего: | Тыс.м2 квартир, тыс.штук |  | 1032,4 16,8 | 1044,9 16,98 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1 | малоэтажные индивидуальная застройка | -"- |  | 88,75 1,35 | 150,9 2,02 |
| 3.6.2 | Многоквартирная секционная застройка, всего в том числе: | -"- |  | 943,65 15,45 | 894 14,96 |
|  | - 4х этажей | -"- |  | 137,7 2,1 | 150,0 2,0 |
|  | - многоэтажные жилые дома (более 7ми эт.) | -"- |  | 805,95 13,35 | 744 12,96 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда- водопроводом | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | - канализацией | -"- |  |  | 100,0 |
|  | - электроплитами | -"- |  |  |  |
|  | - газовыми плитами | -"- |  | 100,0 | 100,0 |
|  | - теплом | -"- |  | 100,0 | 100,0 |
|  | - горячей водой | -"- |  |  |  |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 19,9 | 22,5 | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. | мест | 11359 42 | 12317 44 | 13275 45 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. | -"- | 26267 97 | 38797 138 | 51330 174 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 11354 | 11354 | 11354 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | 12948 | 12948 | 12948 |
| 4.5 | Больницы - всего/ 1000 чел. | коек | 3037 11,3 | 3037 10,8 | 3463 11,7 |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 9090 34 | 9290 32,9 | 10920 37 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли - всего/на 1000 чел. | м2 торг. пл. | 154293 573 | 155793 552 | 165793 562 |
| 4.8 | - предприятия общественного питания, всего/ 1000чел. | мест | 21044 78 | 21194 75 | 21694 74 |
| 4.9 | - предприятия бытового обслуживания населения, всего/ 1000 чел. | раб. мест | 643 3 | 1643 5,8 | 2655 9 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства -всего/1000 чел. (театры, кинотеатры) | мест | 1780 6,6 | 2980 10,6 | 9360 31,7 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | м2 пл. пола | 5826 21,6 | 14466 51,3 | 23600 80 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  | 153 | 194 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - железная дорога | км двойного пути | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
|  | - троллейбус | км |  | 48 | 98,96 |
|  | - автобус | -"- |  | 153 | 194 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км |  | 163 | 214,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - магистральных улиц и дорог общегородского значения непрерывного движения | -"- | - | - | 18,13 |
|  | - магистральных улиц и дорог общегородского значения регулируемого движения | -"- | - | 90,5 | 101,5 |
|  | - магистральных улиц районного значения | -"- | - | 72,0 | 94,37 |
| 5.3. | Плотность магистральной сети (в пределах селитебной территории) | км/км2 |  |  | 2,5 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км |  |  | 1,46 |
|  | - в пределах центральных районов городского поселения | -"- |  |  | 2,1 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб м/сут. | 90,7 | 134 | 139,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 72 | 114,1 | 117,5 |
|  | - на производственные нужды | -"- | 18,1 | 19,9 | 21,9 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м /сут. | 170 | 170 | 170 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | -"- | 139 | 139 | 139 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 337 | 475 | 472 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 267 | 335 | 320 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 446,61 | - | 475,61 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут. | 90,7 | 134 | 139,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 18,1 | 19,9 | 21,9 |
|  | - производственные сточные воды | -"- | 18,1 | 19,9 | 21,9 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 25 | 120 | 120 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 257 | - | 314 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 490 | 660 | 811 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -"- |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- | 490 | 660 | 811 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 1800 | 2000 | 2200 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 2900 | 3400 | 3800 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность проектных сетей | км | - | - | 77 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Млн. Гкал/год |  | 3,12 | 3,48 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час |  | 1555 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- |  | 1255 |  |
|  | - районные котельные | -"- |  | 300 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  | 25,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/год |  | 1209,9 | 1280,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- |  | 29,9 | 28,5 |
|  | - на производственные нужды | -"- |  |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -"- |  |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  |  | 23,6 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 95 | 97 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 81 | 100 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | - площадь | га |  |  | 611 |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | - | 1,5 | 22 |
|  | - намыв и подсыпка | млн.куб.м |  |  | 2,5 |
| 6.7.2 | Проектируемая ливневая канализация | км |  |  | 93 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем твердых бытовых отходов | тыс. т/год |  | 98,8 | 103,35 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |  |
|  | Объем жидких бытовых отходов | тыс. т/год |  | 40,3 | 42,7 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ тыс.т год | - | - | 100 |
| 6.8.3 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | 1 5,91 | 1 13,03 | 1 19,442 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения | объект | 1 | 1 | 2 |
| 7.1 | Общее количество кладбищ8 | га | 36 | 36 | 75 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. | - | - | 1 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 ** | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |  |
| 8.2** | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.куб.м / год |  |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 21,2 |  |
| 8.4 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс.чел. | 5,74 | 5,74 | - |
| 8.75 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | -"- | 107 | 107 | 1323 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. |  | 61944,0 |  |

* В ТЭП приведены цифры в пределах городской черты.

** Определяется проектами специализированных организаций в зависимости от плановых показателей предприятий и комплекса природоохранных мероприятий.

Баланс использования территорий

| №№ | Территории | Сущ. положение 2009г. | 1 очередь 2020г. | Расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га | % от общей площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общая площадь земель ГО г.Стерлитамак в установленных границах, всего, в том числе: | 10 852 | 100,0 | 11 000 | 100,0 | 13 319 | 100,0 |
| 1 | Жилая застройка, всего, в том числе: | 3 740 | 34,5 | 4 164 | 37,8 | 5 157 | 38,7 |
| 1.1 | -многоквартирная секционная | 2 982 | 27,5 | 3213 | 29,2 | 3420 | 25,7 |
| 1.2 | -индивидуальная с прикварт. участками (1-2 этажа) и блокированная (Таун-Хаус) | 758 | 7,0 | 951 | 8,6 | 1 495* | 11,2 |
| 1.3 | -территории для новой многоэтажной секционной застройки при жилищной обеспеч. - 30,0 кв.м/чел | - | - | - | - | 242 | 1,8 |
| 2 | Общественно-деловая застройка | 445 | 4,1 | 469 | 4,3 | 669 | 5,0 |
| 3 | Магистральные улицы | 190 | 1,8 | 230 | 2,1 | 920 | 6,9 |
| 4 | Производственная, коммунальная застройка, режимные объекты | 2 885 | 26,6 | 2 885 | 26,2 | 2 920 | 21,9 |
| 5 | Транспортная инфраструктура (объекты), всего, в том числе: | 369 | 3,4 | 369 | 3,4 | 376 | 2,8 |
| 5.1 | -железнодорожный транспорт (полоса отвода) | 295 | 2,7 | 295 | 2,7 | 295 | 2,2 |
| 5.2 | -автомобильный транспорт | 66 | 0,6 | 66 | 0,6 | 71 | 0,5 |
| 5.3 | - прочие | 8 | 0,1 | 8 | 0,1 | 10 | 0,1 |
| 6 | Рекреация, всего в том числе: | 711 | 6,5 | 750 | 6,8 | 1 039 | 7,8 |
| 6.1 | -лес, лесопарки | 509 | 4,7 | 509 | 4,6 | 480 | 3,6 |
| 6.2 | -лесопитомники | 68 | 0,6 | 68 | 0,6 | 68 | 0,5 |
| 6.3 | -зелёные насаждения общего пользования (городские парки, скверы, бульвары) | 111 | 1,0 | 150 | 1,4 | 468 | 3,5 |
| 6.4 | -учреждения отдыха | 23 | 0,2 | 23 | 0,2 | 23 | 0,2 |
| 7 | Коллективные садоводства | 770 | 7,1 | 736 | 6,7 | 332 | 2,5 |
| 8 | Объекты специального назначения, всего, в том числе: | 36 | 0,3 | 36 | 0,3 | 81 | 0,6 |
| 8.1 | -кладбища | 36 | 0,3 | 36 | 0,3 | 75 | 0,6 |
| 8.2 | -крематорий | - | - | - | - | 6 | 0,1 |
| 9 | Санитарно-защитное озеленение | 107 | 1,0 | 107 | 1,0 | 1 323 | 10,0 |
| 10 | Объекты сельского хозяйства | 1 339 | 12,3 | 992 | 9,0 | 227 | 1,7 |
| 11 | Водоёмы | 205 | 1,9 | 205 | 1,9 | 218 | 1,7 |
| 12 | Прочие | 57 | 0,5 | 57 | 0,5 | 57 | 0,4 |

Примечание: *с учётом сущ. д.Отрадовка

Распределение земель по формам собственности

| №№ | Территории | Сущ. положение 2009г. | 1 очередь 2020г. | Расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га | % от общей площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общая площадь земель ГО г.Стерлитамак в установленных границах, всего, в том числе: | 10 852 | 100,0 | 11 000 | 100,0 | 13 319 | 100,0 |
| 1 | -в собственности граждан | 185 | 1,7 | 475 | 4,3 | 747 | 5,6 |
| 2 | -в собственности юридических лиц | 48 | 0,4 | 48 | 0,4 | 83 | 0,6 |
| 3 | -в государственной и муниципальной собственности | 10 043 | 92,6 | 9 901 | 90,0 | 11 913 | 89,5 |
| 4 | -в собственности Российской Федерации | 576 | 5,3 | 576 | 5,3 | 576 | 4,3 |

ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Название файлов

- Карта положения городского округа в структуре частей муниципальных районов Стерлитамакский район, Ишимбайский район РБ

- Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон.  Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства с выделением 1-й очереди строительства. (Основной чертеж)

- Схема зон охраны памятников истории и культуры